## 2018年十堰市固体废物污染防治信息发布

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》，现将我市2018年固体废物污染环境防治信息情况公告如下：

一、综述

固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

十堰市生态环境局对本市行政区域内固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理。

十堰市工业固体废物主要是由尾矿、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、污泥这五类废物组成。十堰市工业危险废物主要来源为汽车零部件机械加工行业，涉及危险废物种类《国家危险废物名录》十三大类，年产生各类危险废物共计约1.8万吨，主要危险废物类别有医疗废物（HW01）、含油污泥（HW08）、废矿物油（HW08）、漆渣（HW12）、磷化渣（HW17）、废酸（HW34）及含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物（HW49）等。

目前我市的危险废物经营单位共9家。分别为东风（十堰）环保工程有限公司，覆盖全市县、乡镇以上医疗机构产生的医疗废物的收集、贮存、运输、处置；东风（十堰）环保工程有限公司同时处理HW 03废药物药品（900-002-03）、HW04农药废物（900-003-04）、HW06废有机溶剂（900-404-06）、HW09油\水烃\水混合物或乳化液（900-006-09）、HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）、HW12染料、涂料废物（900-252-12）、HW13有机树脂类废物（900-014-13）、HW49其他废物（900-041-49、900-046-49）；十堰卓奇环保有限公司、湖北万润新能源科技发展有限公司分别为含油污泥、废酸综合利用处置单位;湖北乐能物资回收有限公司、湖北都绿环保技术有限收集废弃的铅酸蓄电池；十堰萧萧贸易有限公司、十堰宏亮商贸有限公司收集HW08(900-214-08)废矿物油（机动车维修活动产生的废矿物油）; 湖北省万有环境科技有限公司于2018年3月取得省环保厅颁发的危险废物经营可证，收集处置HW12（限油漆废物）废物代码：900-250-12、900-251-12、900-252-12（限有机溶剂清洗的废料）、900-256-12、900-299-12。 2018年，我市产生的医疗废物、漆渣、含油污泥能够在本市得到安全处置，其它类别的工业危险废物全部安全转移至湖北省境内其他地市或外省市有相应资质的危险废物处置单位进行处置。

二、固体废物污染防治状况

（一）工业固体废物

十堰市2018年工业固体废物产生及利用情况

| 工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 产生量 | 万吨 | 64.00 |
| 综合利用量 | 万吨 | 52.12 |
| 处置量 | 万吨 | 11.92 |
| 贮存量 | 万吨 | 0.55 |
| 排放量 | 万吨 | 0 |
| 综合处置利用率 | % | 100 |

十堰市2018年主要工业固体废物种类

| 指 标 | 产生量第一的固废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 粉煤灰 | 冶炼废渣 | 尾矿 | 炉渣 | 污泥 |
| 产生量（万吨） | 12.63 | 7.99 | 7.13 | 5.14 | 0.14 |
| 占总量比例（%） | 19.73% | 12.48% | 11.14% | 8.02% | 0.21% |
| 综合处置利用量（万吨） | 12.63 | 7.98 | 7.13 | 5.14 | 0.14 |
| 综合处置利用率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

十堰市2018年主要工业固废产生企业（前5位）

（单位：万吨）

| 企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中冶炼废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其他废物产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风汽车公司热电厂 | 12.77 | 0 | 2.61 | 0 | 10.16 | 0 |
| 东风商用车有限公司铸造一厂 | 7.05 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 6.26 |
| 湖北鑫荣矿业有限公司 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 5.11 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0.05 |
| 十堰市阳森石煤热电有限责任公司 | 3.71 | 0 | 1.50 | 0 | 2.21 | 0 |
| 合计 | 35.67 | 0 | 4.11 | 5.85 | 12.37 | 13.34 |

（二）工业危险废物

十堰市2018年工业危险废物产生及处置情况

| 工业危险废物 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 产生量 | 吨 | 18462.48 |
| 处置量 | 吨 | 17828.34 |
| 自行处理量 | 吨 | 109.74 |
| 上年度遗留贮存量 | 吨 | 401 |
| 贮存总量 | 吨 | 925.4 |

十堰市2018年主要工业危险废物种类

| 指标 | 产生量第一的危废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | HW12 染料、涂料废物 | HW34废酸 | HW17 表面处理废物 | HW49 其他废物 |
| 产生量（吨） | 7783.11 | 1534.7 | 1409．42 | 1064.89 | 1033.57 |
| 占总量比例（%） | 49.7 | 9.8 | 9 | 6.8 | 6.6 |
| 处置量（吨） | 7783.11 | 1534.7 | 1409．42 | 1064.89 | 1033.57 |

十堰市2018年主要危险废物产生企业（前5位）

| 企业名称 | 危险废物产生量（吨） |
| --- | --- |
| 首创东风（十堰）水务有限公司 | 5954.50 |
| 东风汽车紧固件有限公司 | 2048.52 |
| 东风汽车车轮有限公司 | 768.65 |
| 东风汽车有限公司设备制造厂 | 693.8 |
| 东风商用车公司车身厂 | 554.8 |
| 合 计 | 10020.27 |

（三）医疗废物

我市医疗废物集中处置中心隶属于东风（十堰）环保工程有限公司，设计处理能力为5吨/日，基本满足全市10个县（市、区）医疗废物的集中处置要求。2018年，一级医疗机构集中处置覆盖率达到100%，二级及以上医疗机构集中处置覆盖率达到100%；市区小门诊型医疗机构集中处置覆盖率为95%。

十堰市2018年医疗废物处置情况

| 产生量（吨） | 处置量（吨） | 处置率(%) | 主要处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2857.2 | 2857.2 | 100 | 焚烧 |

（四）危险废物处置设施

十堰市危险废物处置设施

| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 经 营 范 围 | 经营规模(吨/年) | 经营设施地址 | 发证日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风（十堰）环保工程有限公司 | S42-03-03-0017 | HW03废药物药品（900-002-03）、HW04农药废物（900-003-04）、HW06废有机溶剂（900-404-06）、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）、HW11精（蒸）馏残渣（900-013-11）、HW12染料、涂料废物（900-252-12）、HW13有机树脂类废物（900-014-13）、HW49其他废物（900-041-49、900-046-49） | 5600 | 十堰市张湾区郭家湾村 | 2018.11.7 | 1年 |
| 2 | 十堰卓奇环保科技有限公司 | SY42-03-03-0002 | HW08(900-210-08)含油污泥 | 9500 | 十堰市张湾区西沟乡 | 2018.8.7 | 5年 |
| 3 | 湖北万润新能源科技发展有限公司 | S42-03-03-0046 | HW34(314-001-34)废酸 | 45000 | 十堰市张湾区花果路 | 2014.3.31 | 5年 |
| 4 | 湖北乐能物资回收有限公司 | S42-03-02-0056 | HW49其他废物（900-044-49中的废弃的铅酸蓄电池） | 20000 | 十堰市东城经济开发区何家沟工业区白东路80号 | 2017.2.22 | 3年 |
| 5 | 十堰萧萧贸易有限公司 | 鄂Ｃ4203030003 | HW08(900-214-08)废矿物油（仅限机动车维修活动产生的废矿物油） | 1000 | 十堰市东城经济开发区东环路262号 | 2017.11.23 | 1年 |
| 6 | 湖北都绿环保技术有限公司 | S42-03-02-0024 | HW49其他废物（900-044-49中的废弃的铅酸蓄电池） | 30000 | 十堰市西城开发区杨家沟工业园 | 2017.9.14 | 3年 |
| 7 | 湖北万有环境科技有限公司 | S42-03-02-0040 | HW12（限油漆废物）废物代码：900-250-12、900-251-12、900-252-12（限有机溶剂清洗的废料）、900-256-12、900-299-12 | 10000 | 十堰市茅箭区东城开发区吉林路 | 2018.3.2 | 1年 |
| 8 | 东风（十堰）环保工程有限公司 | SY42-03-03-0001 | 医疗废物HW01（831-001-01，831-002-01，831-003-01，831-005-01，900-001-01） | 2825 | 十堰市张湾区郭家湾村 | 2019.3.10 | 5年 |
| 9 | 十堰宏亮商贸有限公司 | SY42-03-02-0001 | HW08(900-214-08)废矿物油（仅限机动车维修活动产生的废矿物油） | 1000 | 十堰市辽宁路32号 | 2018.8.7 | 1年 |

(五)危废综合利用项目

湖北万润新能源科技发展有限公司是以新能源材料研发、生产、销售为一体的民营高科技企业。目前，该公司研发利用汽车制造行业产生的危险废物废酸（HW34)作为生产电池级草酸亚铁和磷酸铁的原材料，将废酸进行综合再利用。湖北万有环境科技有限公司主要从事废漆渣回收再生利用。 该公司将收集的废漆渣（HW12）经过再生工艺后生产出再生漆用于汽车底盘件底漆使用、钢构外面漆使用。该公司于2018年3月获得省厅颁发的危险废物经营许可证进行废漆渣收集、贮存、利用，许可证编号：S42-03-02-0040。

三、附属其他内容

1．信息发布城市：十堰市

2．信息发布机构：十堰市生态环境局

3．信息发布日期：2019年6月5日

4．信息发布周期：每年一次

5．信息来源：环境统计信息；十堰市生态环境局年度危险废物专项申报登记信息；十堰市其它相关政府部门公开发布信息等。