目录

第一部分 地表水环境质量	2

一、概述	2

二、地表水环境质量状况	3

2.1 考核断面水质监测情况	3

2.2 跨界断面水质监测情况	6

2.3 水库	6

2.4 丹江口库区及上游	7

2.5 集中式饮用水源地水质	10

2.6  11月份五条综合治理河流水质监测情况	10

2.7 水质变化原因分析	12

2.8 建议	12

第二部分 环境空气质量	14

一、十堰市环境空气自动站情况介绍	14

二、统计结果	14

三、2018年10月份全省各市州排名情况	17

四、原因分析	17

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	19

附录2：环境空气质量评价标准与方法	22

附录3：监测点位图	23

# 第一部分 地表水环境质量

# 一、概述

2018年1至11月份，我市地表水水质总体为“优”。符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有33个，占94.3%；劣于Ⅴ类断面有2个，占5.7%。35个地表水监测断面达标率为97.1%(34个断面达标)，超标断面为神定河口，主要污染物为氨氮。

2018年11月份，全市共监测35个地表水、4个地级以上集中式饮用水水源地和五条综合治理河流35个水质监测断面。我市地表水水质总体为“优”。符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有32个，占91.4%；Ⅳ类断面有1个，占2.9%；劣Ⅴ类断面有2个，占5.7%。35个地表水监测断面达标率为97.1%(34个断面达标)，超标断面为孙家湾，主要超标因子为总磷。

2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面15个，占83.3%；Ⅳ类的断面1个，占5.6%；劣Ⅴ类的断面2个，占11.1%；水质达标率为94.4%（17个断面符合规划类别）。

十堰市境内4处地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，与上月（100%）和去年同期（100 %）相比持平。

五条综合治理河流中五个入库断面，犟河东湾桥断面水质为Ⅱ类，剑河口断面水质为Ⅲ类，孙家湾断面水质为Ⅳ类，神定河口、泗河口断面水质为劣Ⅴ类。

图1-1  2018年11月十堰市地表水水质类别构成图

# 二、地表水环境质量状况

# 2.1 考核断面水质监测情况

11月份，《湖北省水污染防治目标责任书》中的16个水质考核断面（丹江口水库4个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），16个考核断面水质达标率为93.8%（15个断面合格）。超标断面为孙家湾，超标因子为总磷。

与上月相比，夹河口、潘口水库坝上、坝上中、何家湾、五龙泉断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，浪河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；陈家坡、王河电站断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，神定河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，泗河口断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类；其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，潘口水库坝上、夹河口、坝上中断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，浪河口、黄龙2#断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，王河电站、黄龙1#断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，何家湾断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅰ类；天河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，剑河口断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类；其余断面水质类别与去年同期持平。

表1-1    2018年11月十堰市地表水考核断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |
| 1 | 丹江口 水库 | 坝上中* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 |  | 何家湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 3 |  | 江北大桥* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 |  | 五龙泉* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 5 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1#* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 6 |  | 黄龙2#* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 7 | 汉 江 | 羊尾* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 |  | 陈家坡* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 沈湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 金钱河 | 夹河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 焦家院* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 天 河 | 天河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |
| 14 | 浪 河 | 浪河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 优 | — |
| 15 | 官山河 | 孙家湾* | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | 总磷（Ⅳ类） 0.20倍 |
| 16 | 滔 河 | 王河电站* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | 优 | — |
| 17 | 神定河 | 神定河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |
| 18 | 泗 河 | 泗河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |
| 19 | 堵河 | 潘口水库坝上* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 20 | 犟 河 | 东湾桥* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 21 | 南 河 | 马栏河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 22 | 金钱河 | 玉皇滩* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 23 | 汇湾河 | 界牌沟* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅴ | 优 | — |

表1-2     2018年11月十堰市地表水其他监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 主要污染物及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉 江 | 蔡湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 2 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 4 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 丹江口水库 | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 竹溪河 | 双 岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 钦玉河（化口） | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 汉 江 | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

备注：表1-1和表1-2国控断面中，*断面功能为评价、考核、排名，其它断面功能为趋势科研。

表1-3   监测断面主要污染指标及超标倍数变化表

| 序号 | 超标断面名称 | 各断面主要污染指标 | 浓度值（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 1 | 孙家湾 | 总磷 | 0.24 mg/L（0.20倍） | — | — |

表1-4   2018年10月份周边城市地表水断面达标率

| 城市名称 | 鄂州 | 荆门 | 武汉 | 襄阳 | 十堰 | 宜昌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面个数 | 13 | 51 | 16 | 27 | 35 | 41 |
| 地表水达标率（%） | 30.8 | 60.8 | 81.2 | 96.3 | 97.1 | 97.6 |

# 2.2 跨界断面水质监测情况

11月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

表1-5   2018年11月份十堰市跨市界断面水质监测情况

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划 类别 | 水质 类别 | 水质 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈 湾 | 0.17 | 0.01 | 1.9 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河口 | 0.12 | 0.03 | 2.0 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

# 2.3 水库

2座水库8个测点中，坝上中、何家湾、五龙泉水质现状类别均达到Ⅰ类，其余5个测点水质现状类别均达到Ⅱ类；8个测点均符合规划类别，水质状况为“优”。与上月相比，坝上中、五龙泉营养状态级别由 “贫营养”变为“中营养”，何家湾营养状态级别由 “中营养”变为“贫营养”，其余测点营养状态级别均与上月持平。

表1-6   2018年11月份十堰市水库监测情况

| 序号 | 水 库 名 称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质监测类别 | 水质 评价 | 营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | 贫营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 4 |  | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 5 |  | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | 中营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | 贫营养 |

图1-2  水库营养状态指数变化情况

# 2.4 丹江口库区及上游

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面15个，占83.3%；Ⅳ类的断面1个，占5.6%；劣Ⅴ类的断面2个，占11.1%；水质达标率为94.4%（17个断面符合规划类别）。

与上月相比，达标率持平；夹河口、潘口水库坝上、坝上中断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，浪河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；陈家坡、青曲、东河口、王河电站断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，神定河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，泗河口断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类；其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，达标率上升22.2个百分点；潘口水库坝上、夹河口、淘谷河口、坝上中断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，浪河口、黄龙2#断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，王河电站、黄龙1#断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；青曲、天河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，剑河口断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类；其余断面水质类别与去年同期持平。

表1-7   2018年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质 目标 | 水质类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 汉 江 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 堵 河 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 堵 河 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
|  |  |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 5 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 优 | — |
| 6 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | 总磷（Ⅳ类） 0.20倍 |
| 7 | 金钱河 | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 天 河 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 9 | 滔 河 | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | 优 | — |
| 10 | 堵河 | 潘口水库坝上 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 13 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |
| 16 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 17 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |
| 18 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |

图1-3   2018年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别比例

# 2.5 集中式饮用水源地水质

2018年11月，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，我市4个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，与上月与去年同期相比持平。县级饮用水一季度监测一次，本月未上报。

表1-8   2018年11月十堰市地级以上集中式饮用水源地水质情况

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标 情况 | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 优 |
| 2 | 马家河水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 3 | 茅塔河水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 4 | 余家湾水库 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 达标 | 优 |

备注：县级饮用水源地一季度监测一次。

# 2.6  11月份五条综合治理河流水质监测情况

2018年11月1日至14日，十堰市环境保护监测站和第三方测站对我市的五条综合治理河流35个监测断面开展了水质监测，监测结果如下：

1、神定河流域13个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面4个（周家沟、张湾河、百二河、神定河口），未达标断面8个（百二河水库、岩洞沟水库、炉子沟、袁家沟、镜潭沟、茶树沟、岩洞沟、火炉沟、下八亩地），袁家沟本月无水未监测。

2、泗河流域11个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，方块村断面按照地表水Ⅳ类水质标准评价；其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面10个（马家河水库、余家湾水库、茅塔河水库、车站沟、徐家沟、七里沟、徐家棚、方块村、胡家沟、泗河口），未达标断面1个（战马沟）。

3、犟河流域5个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。该流域5个监测断面均达标。

4、剑河流域3个监测断面，均按照地表水III类水质标准评价。本月剑河水库断面未监测，该流域其他2个监测断面均达标。

5、官山河流域监测断面3个，均按照地表水III类水质标准评价。其中达标断面1个（官山镇下游），未达标断面2个（官山河水库、孙家湾）。

图1-4   2018年11月五条综合治理河流化学需氧量监测结果变化情况

图1-5   2018年11月五条综合治理河流氨氮监测结果变化情况

图1-6   2018年11月五条综合治理河流总磷监测结果变化情况

# 2.7 水质变化原因分析

2018年来，官山河口孙家湾断面手工监测数据化学需氧量、总磷指标多次出现超标或接近超标。自动监测数据反映，近几个月来，官山河孙家湾断面部分水质参数波动较大，短期数天中浓度突变，出现骤升、骤降；水质的日变化规律也与通常的平稳状态不同，水质参数在一日内同样波动剧烈，这表现出了污染源输入影响的特征。此外，今年秋冬季以来我市气象干旱较为严重，河流自然径流量变少，水生态环境容量降低，此时的外源污染输入更易造成水质的显著恶化。

本月神定河、泗河手工监测水质达标，但均为劣V类，主要原因是：神定河下游8万吨/日水质净化工程在10月、11月份仍在调试，未稳定、全负荷运行。泗河5万吨/日扩能工程尚未建成投运，主要支流马家河上马家河示范段至驰田汽车有限公司段污水管网正在改造，部分污水从检查井直排入河，致使上游来水水质较差。

# 2.8 建议

一是丹江市环保局组织开展关于官山河水质超标的问题调研；加强对六里坪污水处理厂的日常监管，确保水质稳定达标排放；加速推进岗河小微污染源的治理工作。

二是市住建委强化条件保障，确保神定河下游8万吨/日水质净化工程稳定达标运营；加快泗河5万吨/日扩能工程建设进度，尽快发挥环境效益。

三是各区加快推进神定河、泗河流域重点支沟治理工程，确保水质稳定达到地表水Ⅳ标准。

四是加快问题管网的修复与重建，减少清水入管和污水出管量；引入市场化机制，聘请第三方运维公司加强管网日常管护。

五是各相关部门形成合力，深入开展神定河、泗河九大攻坚行动，确保各专项取得显著成效。

# 第二部分 环境空气质量

2018年11月，十堰市辖区内环境监测站对所在辖区的环境空气质量进行了监测。十堰市城区11月份PM10、PM2.5、SO2和NO2月均值浓度分别为88μg/m3、46μg/m3、14μg/m3和36μg/m3，与去年同期相比，PM10 月均值浓度上升17.3%， PM2.5、SO2、NO2月均值浓度分别下降8.0%、22.2%和18.2%。CO日均值和O3最大8小时值均未超标。十堰市城区环境空气质量有效监测天数为30天，优良天数26天，达标率为86.7%。

# 一、十堰市环境空气自动站情况介绍

十堰市共有17个空气自动站，其中国控点4个，省控点13个。

国控点中十堰城区3个（滨河新村、刘家沟、铁二处）作为城市评价点，武当山景区（武当山）作为对照点。

省控点中茅箭区1个（茅箭区北京路），张湾区1个（张湾区西城路），郧阳区2个（郧阳区柳新路、郧阳区金沙路），武当山特区1个（武当山特区沿河路），丹江口市2个（丹江口市沙陀营路、丹江口市武当大道），郧西县2个（郧西县环城西路、郧西县五龙河大道），竹山县1个（竹山县体育路），竹溪县1个（竹溪县东风路），房县2个（房县房龄东大道、房县诗经大道）。

# 二、统计结果

1、十堰城区

2018年11月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率86.7%，较去年同期持平；PM10平均浓度88μg/m3，较去年同期上升17.3%；PM2.5平均浓度46μg/m3，较去年同期下降8.0%。

2018年1至11月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率86.7%，较去年同期相比下降1.0个百分点；PM10平均浓度68μg/m3，较去年同期上升11.5%；PM2.5平均浓度41μg/m3，较去年同期下降4.7%。

2、十堰10个县市区

2018年11月份，全市10个县市区空气质量优良率在76.7%~96.7%之间。空气质量优良率由高到低排序，依次为：房县、竹溪县、竹山县、郧西县、丹江口市、张湾区、十堰经济技术开发区、茅箭区、郧阳区和武当山旅游经济特区。从空气质量级别来看，除竹溪县外，各县市区均出现了重污染天气，最高环境空气质量级别为六级、严重污染（竹山县）。详见表2-1。

表2-1  2018年11月份空气质量级别分级表

| 序号 | 区 域 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房县 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.7% |
| 2 | 竹溪县 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.6% |
| 3 | 竹山县 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.3% |
| 4 | 郧西县 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90.0% |
| 5 | 丹江口市 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 86.7% |
| 6 | 张湾区 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 86.2% |
| 7 | 十堰经济技术开发区 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 86.2% |
| 8 | 茅箭区 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 78.6% |
| 9 | 郧阳区 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 76.7% |
| 10 | 武当山旅游经济特区 | 14 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 76.7% |
| 武当山（对照点） | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 80.0% |
| 中心城区 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 86.7% |

3、全市排名

2018年11月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市10个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、郧阳区、郧西县、武当山旅游经济特区、房县、竹山县、张湾区、十堰经济技术开发区、丹江口市和茅箭区。详见表2-2。各区域优良天数比对示意图见图2-1。

表2-2  2018年11月份十堰市各县市区环境空气质量排名情况表

| 排名 | 区域 | PM10单项 质量指数 | PM2.5单项 质量指数 | SO2单项 质量指数 | NO2单项 质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 0.91 | 1.11 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 3.30 |
| 2 | 郧阳区 | 1.00 | 0.94 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 0.69 | 3.58 |
| 3 | 郧西县 | 1.03 | 1.14 | 0.17 | 0.60 | 0.30 | 0.59 | 3.83 |
| 4 | 武当山旅游经济特区 | 1.06 | 1.03 | 0.18 | 0.58 | 0.30 | 0.70 | 3.85 |
| 5 | 房县 | 0.94 | 1.09 | 0.17 | 0.65 | 0.35 | 0.69 | 3.89 |
| 6 | 竹山县 | 1.03 | 1.09 | 0.32 | 0.58 | 0.40 | 0.65 | 4.07 |
| 7 | 张湾区 | 1.13 | 1.31 | 0.25 | 0.75 | 0.35 | 0.52 | 4.31 |
| 8 | 十堰经济技术开发区 | 1.23 | 1.17 | 0.18 | 0.80 | 0.28 | 0.66 | 4.32 |
| 9 | 丹江口市 | 1.23 | 1.34 | 0.27 | 0.78 | 0.50 | 0.74 | 4.86 |
| 10 | 茅箭区 | 1.44 | 1.46 | 0.25 | 1.15 | 0.35 | 0.59 | 5.24 |

图2-1  十堰市各区域优良天数比对示意图

# 三、2018年10月份全省各市州排名情况

根据湖北省环保厅《2018年10月湖北省重点城市环境空气质量报告》，对全省2018年10月份空气质量监测结果进行统计，空气质量综合指数相对较好到相对较差的次序依次是：神农架、恩施、十堰、咸宁、随州、宜昌、黄冈、孝感、潜江、仙桃、天门、襄阳、黄石、荆门、鄂州、荆州和武汉。详见表2-3。

表2-3  2018年10月份全省空气质量综合指数排名表

| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 2.30 | 0.71 | O3 |
| 2 | 恩施 | 3.26 | 0.89 | PM2.5 |
| 3 | 十堰 | 3.76 | 0.91 | PM2.5 |
| 4 | 咸宁 | 4.19 | 1.18 | O3 |
| 5 | 随州 | 4.30 | 1.14 | O3 |
| 6 | 宜昌 | 4.31 | 1.00 | NO2、PM2.5 |
| 7 | 黄冈 | 4.71 | 1.29 | O3 |
| 8 | 孝感 | 4.72 | 1.26 | PM2.5 |
| 9 | 潜江 | 5.01 | 1.34 | PM2.5 |
| 10 | 仙桃 | 5.02 | 1.34 | PM2.5 |
| 11 | 天门 | 5.02 | 1.23 | PM2.5 |
| 12 | 襄阳 | 5.07 | 1.23 | PM2.5 |
| 13 | 黄石 | 5.09 | 1.28 | O3 |
| 14 | 荆门 | 5.11 | 1.29 | PM2.5 |
| 15 | 鄂州 | 5.32 | 1.29 | PM2.5 |
| 16 | 荆州 | 5.32 | 1.19 | PM10 |
| 17 | 武汉 | 5.51 | 1.50 | NO2 |

# 四、原因分析

2018年11月份，根据监测数据统计，城区有效监测天数30天，空气质量状况9天优、17天良、3天轻度污染、1天重度污染；首要污染物3天为臭氧、12天为PM10、6天PM2.5。

2018年11月份，十堰城区降雨量70毫米，与去年同期（12.3毫米）相比，降雨量增加57.7毫米。

11月27日至29日，十堰受西北沙尘影响，连续出现3天轻度污染天气；11月30日，受西北沙尘和东北污染团共同影响，十堰出现重度污染天气。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

一、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663—2013)；

《城市空气质量排名技术规定》（环办[2015]64号）；

《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（总站气字[2016]276号）。

二、执行标准

“武当山”为对照点，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)一级标准；其它空气自动站均执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

三、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，对全市15个空气自动站分别进行了统计。同时，按照考核区域（茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区、郧阳区、武当山特区、丹江口市、郧西县、竹山县、竹溪县、房县）分10个区域进行了统计和评价。

根据市局统一部署，2017年对十堰各区域评价按照下表进行统计和评价：

| 序号 | 区域名称 | 代表点位 | 序号 | 区域名称 | 代表点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅箭区 | 滨河新村 | 6 | 丹江口市 | 丹江口市站 丹江口市新城 |
| 2 | 张湾区 | 刘家沟 | 7 | 郧西县 | 郧西县城区 |
| 3 | 十堰经济技术开发区 | 铁二处 | 8 | 竹山县 | 竹山县城区 |
| 4 | 郧阳区 | 金沙路 柳陂 | 9 | 竹溪县 | 东风路 |
| 5 | 武当山特区 | 武当山老营 | 10 | 房县 | 房县城区 |

# 附录3：监测点位图

附图3   十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

优良天数

优良天数

优良天数

附图2 十堰市集中式饮用水源地监测点位图