# 2022年第二季度十堰市县级集中式饮用水水源地

# 水质状况报告

一、监测情况

2022年第二季度，我市对辖区13处县级集中式饮用水水源地开展了水质监测。13个水源地全部属于地表水水源，其中湖库型水源11个，河流型水源2个。

# （一）监测点位

# 湖库型水源：郧阳区谭家湾水库、武当山旅游经济特区金花湖、武当山旅游经济特区剑河水库、丹江口市第一水厂（丹江口水库）、丹江口市第二水厂（丹江口水库）、郧西县土门水库、郧西县天河水库、房县野人湖水库、竹山县潘口水库、竹山县霍河水库、竹溪县龙坝水库在取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样；

河流型水源：郧阳区耿家垭子、房县泉水湾在取水口上游100米附近处设置监测断面。

# 河流及湖、库采样深度为水面下0.5米处。

# （二）监测项目

地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（河流监测22项，化学需氧量、总氮除外；湖库监测23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项，并统计当月各水源地的总取水量。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价，总氮不参与评价。

三、评价结果

本季监测结果显示，13个县级以上在用集中式饮用水源地水质全部达标（优于Ⅲ类标准），达标率100%。

附表

2022年第二季度十堰市县级集中式饮用水源地水质状况

| 序 号 | 所在地 | 水源地名称（监测点位） | 水源类型 | 现状类别 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郧阳区 | 耿家垭子 | 地表水-河流 | Ⅰ | 达标 | — |
| 2 |  | 谭家湾水库 | 地表水-湖库 | Ⅰ | 达标 | 备用水源 |
| 3 | 武当山旅游经济特区 | 金花湖 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 4 |  | 剑河水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | 备用水源 |
| 5 | 丹江口市 | 丹江口市第一水厂 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 6 |  | 丹江口市第二水厂 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 7 | 郧西县 | 天河水库 | 地表水-湖库 | Ⅰ | 达标 | — |
| 8 |  | 土门水库 | 地表水-湖库 | Ⅲ | 达标 | 备用水源 |
| 9 | 房县 | 泉水湾 | 地表水-河流 | Ⅱ | 达标 | — |
| 10 |  | 野人湖水库 | 地表水-湖库 | Ⅲ | 达标 | — |
| 11 | 竹山县 | 潘口水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 12 |  | 霍河水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |
| 13 | 竹溪县 | 龙坝水库 | 地表水-湖库 | Ⅱ | 达标 | — |