目录

第一部分 地表水环境质量	1

一、概述	1

二、地表水环境质量状况	2

2.1 考核断面水质监测情况	2

2.2 跨界断面水质监测情况	5

2.3 水库	5

2.4 丹江口库区及上游	6

2.5 集中式饮用水源地水质	9

2.6 11月份五条不达标河流26个监测断面水质监测情况	10

2.7 水质变化原因分析	12

2.8 建议	12

第二部分 环境空气质量	13

一、十堰市环境空气自动站情况介绍	13

二、统计结果	13

三、原因分析	15

第三部分 功能区噪声	16

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	17

附录2：环境空气质量评价标准与方法	20

附录3：监测点位图	21

# 第一部分 地表水环境质量

# 一、概述

2016年1至11月份，我市34个地表水监测断面中，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占91.2%，劣Ⅴ类的水质断面占5.9%，水质总体为“优”；水质达标率为91.2%，超标断面有3个，分别为神定河口、泗河口和剑河口。主要污染物为化学需氧量、氨氮和总磷。

11月份，全市共监测34个地表水、13个集中式饮用水水源地和五条综合治理河流26个水质监测断面。全市地表水水质总体为“优”。符合Ⅰ～Ⅲ类的断面占91.2%，劣Ⅴ类的水质断面占2.9%；水质达标率为97.1%（33个断面合格）。

本月2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”，2016年1至11月水质达标率为100%；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”，2016年1至11月水质达标率为72.7%。

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面占83.3%，劣于Ⅴ类的断面占5.6%，水质达标率为94.4%（17个断面符合规划类别）。

2016年11月，十堰境内13处在用县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。与上月（100%）及2015年11月（100%）相比持平。

五条综合治理河流中五个入库断面，泗河口断面水质为劣Ⅴ类，神定河口、剑河口断面水质为Ⅳ类，犟河东湾桥断面水质为Ⅱ类，官山河孙家湾断面水质为Ⅲ类。

图1-1  2016年11月十堰市地表水水质类别构成图

# 二、地表水环境质量状况

# 2.1 考核断面水质监测情况

11月份，《湖北省水污染防治目标责任书》中的16个水质考核断面（丹江口水库3个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），水质达标率为93.8%（15个断面合格），超标断面剑河口。剑河口断面水质类别为Ⅳ类，超标因子为化学需氧量。

与上月相比，犟河东湾桥断面水质类别由“Ⅴ类”上升为“Ⅱ类”，水质现状评价“优”；神定河口断面水质类别由“劣Ⅴ类”上升为“Ⅳ类”，水质现状评价“轻度污染”；剑河口断面水质类别由“Ⅲ类”下降为“Ⅳ类”，水质现状评价“轻度污染”。其余监测断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，天河口断面水质类别由“Ⅲ类”上升为“Ⅱ类”，犟河东湾桥断面水质类别由“Ⅳ类”上升为“Ⅱ类”，官山河孙家湾水质类别由“Ⅱ类”下降为“Ⅲ类”，其余监测断面水质类别与去年同期持平。

表1-1    2016年11月十堰市地表水考核断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面功能 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |
| 1 | 丹江口 水库 | 坝上中 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 2 |  | 何家湾 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 3 |  | 江北大桥 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 4 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 5 |  | 黄龙2 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 6 | 汉 江 | 陈家坡 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 金钱河 | 夹河口 | 考核 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 堵 河 | 焦家院 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 | 天 河 | 天河口 | 考核 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 10 | 剑 河 | 剑河口 | 考核 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 轻度污染 | CODcr（Ⅳ类）（0.25） |
| 11 | 浪 河 | 浪河口 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 官山河 | 孙家湾 | 考核 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |
| 13 | 滔 河 | 王河电站 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 神定河 | 神定河口 | 考核 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 轻度污染 | — |
| 15 | 泗 河 | 泗河口 | 考核 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |
| 16 | 官渡河 | 潘口水库坝上 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 17 | 犟 河 | 东湾桥 | 考核 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅴ | Ⅳ | 优 | — |
| 18 | 南 河 | 马栏河口 | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 19 | 汉 江 | 坝下（沈湾） | 考核 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

表1-2     2016年11月十堰市地表水其他监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 主要污染物及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉江 | 羊尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 2 | 金钱河 | 玉皇滩 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 3 | 汇湾河 | 界牌沟 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 4 | 汉 江 | 坝 上 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 5 | 天 河 | 水石门 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 6 | 曲远河 | 青 曲 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 7 | 东 河 | 东河口 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 8 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 9 | 滔 河 | 滔河水库 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 10 | 汇湾河 | 新 洲 | 趋势科研 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 11 | 丹江口水库 | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 12 | 丹江口水库 | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 13 | 竹溪河 | 双 岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 14 | 堵 河 | 钦玉河 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 15 | 汉 江 | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |

备注：表1-1是十堰市的水质考核断面，表1-2是其他性质的监测断面。

表1-3   超标断面主要污染指标及超标倍数变化表

| 序号 | 超标断面名称 | 各断面主要污染指标 | 浓度值（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 1 | 剑河口 | 化学需氧量 | 24.9 mg/L（0.25倍） | — | 24.9 mg/L（0.25倍） |

| 城市名称 | 荆州 | 荆门 | 孝感 | 宜昌 | 武汉 | 鄂州 | 黄冈 | 十堰 | 襄阳 | 黄石 | 咸宁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面个数 | 15 | 27 | 39 | 32 | 19 | 7 | 15 | 34 | 26 | 1 | 5 |
| 地表水达标率（%） | 66.7 | 70.4 | 74.4 | 75 | 78.9 | 85.7 | 93.3 | 94.1 | 96.2 | 100 | 100 |

表1-4   2016年10月份周边城市地表水断面达标率

# 2.2 跨界断面水质监测情况

2016年11月十堰市2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”，2016年1至11月水质达标率为100%；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”，2016年1至11月水质达标率为72.7%。

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划 类别 | 水质 类别 | 水质 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈湾 | 0.248 | 0.018 | 1.5 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河口 | 0.325 | 0.08 | 1.81 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

表1-5   2016年11月份十堰市跨市界断面水质监测情况

备注：跨界断面（沈湾、马栏河口）采用湖北省对十堰市考核数据。

# 2.3 水库

2座水库7个测点中，现状类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。丹江口水库坝上中、江北大桥测点中营养状态级别由“中营养”降为“贫营养”，其余测点营养状态级别均与上月持平。表1-6   2016年11月份十堰市水库监测情况

| 序号 | 水 库 名 称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质监测类别 | 水质 评价 | 营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 2 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 3 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 4 |  | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 5 |  | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 6 | 黄龙滩水库 | 1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 7 |  | 2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |

图1-2  水库营养状态指数变化情况

# 2.4 丹江口库区及上游

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面占83.3%，劣于Ⅴ类的断面占5.6%，水质达标率为94.4%（17个断面符合规划类别）。

与上月相比，达标率上升5.5个百分点；犟河东湾桥断面水质类别由“Ⅴ类”上升为“Ⅱ类”，水质现状评价“优”；神定河口断面水质类别由“劣Ⅴ类”上升为“Ⅳ类”，水质现状评价“轻度污染”；剑河口断面水质类别由“Ⅲ类”下降为“Ⅳ类”，水质现状评价“轻度污染”。其余监测断面水质类别与上月持平。其余监测断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，达标率持平；天河口断面水质类别由“Ⅲ类”上升为“Ⅱ类”，犟河东湾桥断面水质类别由“Ⅳ类”上升为“Ⅱ类”，官山河孙家湾水质类别由“Ⅱ类”下降为“Ⅲ类”，其余监测断面水质类别与去年同期持平。

表1-7   2016年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质 目标 | 水质类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 汉 江 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 堵 河 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 堵 河 | 黄龙滩 水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 6 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — |
| 7 | 金钱河 | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 8 | 天 河 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | － |
| 9 | 滔 河 | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 官渡河 | 潘口水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 轻度污染 | CODcr（Ⅳ类）（0.25） |
| 16 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅴ | Ⅳ | 优 | — |
| 17 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | — |
| 18 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 轻度污染 | — |

图1-3   2016年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别比例

# 2.5 集中式饮用水源地水质

2016年11月，我市境内13处在用县级以上集中式饮用水源地水质达标率均为100%。与上月（100%）及2015年11月（100%）相比持平。2016年11月集中式饮用水源地水质情况见表1-8。

表1-8   2016年11月十堰市县级以上集中式饮用水源地水质情况

| 序号 | 水源地 | 现状 类别 | 上月 水质类别 | 水质达标情况（％） | 达标率（％） | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙滩水库 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 2 | 头堰水库 | Ⅲ | Ⅲ | 100 | 100 | 100 | 100 | 良好 |
| 3 | 马家河水库 | Ⅱ | Ⅲ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 4 | 茅塔河水库 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 5 | 余家湾水库 | Ⅱ | Ⅲ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 6 | 金花湖水库 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 7 | 丹江口一水厂 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 8 | 丹江口二水厂 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 9 | 郧县耿家垭子 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 10 | 郧西天河水库 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 11 | 竹山郭家山 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 12 | 竹溪龙坝水库 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |
| 13 | 房县泉水湾 | Ⅱ | Ⅱ | 100 | 100 | 100 | 100 | 优 |

备注：茅塔河水库因坝体加固库区正在施工，水库无水未监测

# 2.6  11月份五条不达标河流26个监测断面水质监测情况

2016年11月1日至9日对我市的五条不达标河流开展了水质监测，监测结果如下：

1、神定河流域8个监测断面，水库按照地表水Ⅲ类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面6个（百二河水库、百二河、岩洞沟、张湾河、下八亩地、神定河口），未达标断面2个（岩洞沟水库、镜潭沟）。

2、泗河流域7个监测断面，水库按照地表水Ⅲ类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面5个（马家河水库、余家湾水库、方块村、徐家棚、泗河口），未达标断面1个（车站沟）；茅塔河水库因坝体加固修缮，水库无水未监测。

3、犟河流域5个监测断面，水库按照地表水Ⅲ类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类，该流域5个监测断面均达标。

4、剑河流域3个监测断面，水库按照地表水Ⅲ类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为Ⅲ类。其中达标断面1个（剑河水库），未达标断面2个（武当山镇下游、剑河口）。

5、官山河流域监测断面3个，水库按照地表水Ⅲ类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为Ⅲ类，该流域3个监测断面均达标。

图1-4  2016年11月五条综合治理河流化学需氧量监测结果变化情况

图1-5   2016年11月五条综合治理河流氨氮监测结果变化情况

图1-6  2016年11月五条综合治理河流总磷监测结果变化情况

# 2.7 水质变化原因分析

五条不达标河流神定河口断面、泗河口断面、犟河东湾桥断面、官山河孙家湾断面达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，剑河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标。

剑河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，主要超标因子为化学需氧量。主要原因：武当山污水处理厂尾水污染物浓度较高、管网收集率不够及面源污染的影响。

# 2.8 建议

一是进一步加强污水收集管网建设及管理；

二是要加强重点治理工程特别是污水工程特别是污水处理厂尾水深度处理工程建设和污水处理厂的扩能升级改造。

# 第二部分 环境空气质量

2016年11月，十堰市辖区内环境监测站对所在辖区的环境空气质量进行了监测。十堰市城区11月份PM10、PM2.5、SO2和NO2月均值浓度分别为77ug/m3、52ug/m3、13ug/m3和37ug/m3。与去年同期相比，SO2月均值浓度下降40.9%，PM10、PM2.5、NO2月均值浓度分别上升30.5%、20.9%、54.2%；CO日均值和O3最大8小时值均未超标。十堰市城区环境空气优良天数为24天，达标率为80%。

2016年1至11月，我市城区有效监测天数为334天，优良天数280天，达标率83.8%，较去年同期相比上升3.2个百分点，较全年考核目标79%高出4.8个百分点；PM10平均浓度79ug/m3，较去年同期下降10.2%，较全年考核目标88ug/m3低9ug/m3；PM2.5平均浓度49ug/m3，较去年同期下降9.3%，较全年考核目标54ug/m3低5ug/m3。

# 一、十堰市环境空气自动站情况介绍

十堰市共有12个空气自动站，其中国控点4个，省控点7个，市控点1个。

国控点中十堰城区3个（滨河新村、刘家沟、铁二处）作为城市评价点，武当山景区（武当山）作为对照点。

省控点分别是，郧阳区1个（郧县城区空气自动站），丹江口市2个（丹江口市站、丹江口市新城），郧西县1个（郧西县城区），竹溪县1个（东风路），竹山县1个（竹山县城区），房县1个（房县城区）。

市控点是张湾区1个（黄龙）。

# 二、统计结果

根据《环境监测技术规范》（大气和废气部分）规定清洁对照点不参加统计计算，故“武当山”测点不参与本月统计计算。

2016年11月1日－30日，有效监测天数30天，十堰城区环境空气质量达标天数为24天，优良率80%，空气质量指数（AQI）范围在30-198之间。其中优12天，良12天，轻度污染4天，中度污染2天。

丹江口市城区空气质量指数93，有效监测天数30天，空气质量为“二级”，质量状况“良”；空气质量达标天数为21天，达标率70%，其中优良天数为21天，轻度污染天数4天，中度污染4天，重度污染1天。

郧阳区空气质量指数83，有效监测天数30天，空气质量为“二级”，质量状况“良”；空气质量达标天数为21天，达标率70%，其中优良天数为21天，轻度污染天数5天，中度污染2天，重度污染2天。

与去年同期相比，十堰城区环境空气质量大幅下降，优良率由93.3%降至80.0%；主要污染物PM10由去年的59ug/m3升至今年的77ug/m3，降幅30.5%；PM2.5由去年的43ug/m3降至今年的52ug/m3，升幅20.9%。

图2-1  十堰市各区域优良天数比对示意图

2016年11月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市9个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、竹山县、郧阳区、房县、郧西县、张湾区、开发区、茅箭区和丹江口市。详见表2-1。

表2-1  十堰各区域环境空气质量排名情况表

| 区域 | SO2单项 质量指数 | NO2单项质量指数 | PM10单项质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | PM2.5单项质量指数 | 空气质量综合指数 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹溪县 | 0.15 | 0.18 | 0.57 | 0.20 | 0.73 | 0.69 | 2.52 | 1 |
| 竹山县 | 0.12 | 0.18 | 0.83 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 2.93 | 2 |
| 郧阳区 | 0.15 | 0.25 | 1.17 | 0.25 | 0.32 | 1.74 | 3.88 | 3 |
| 房县 | 0.30 | 0.75 | 0.99 | 0.32 | 0.51 | 1.34 | 4.21 | 4 |
| 郧西县 | 0.17 | 0.72 | 1.23 | 0.40 | 0.49 | 1.43 | 4.44 | 5 |
| 张湾区 | 0.22 | 0.88 | 1.09 | 0.45 | 0.39 | 1.49 | 4.52 | 6 |
| 十堰经济 技术开发区 | 0.18 | 0.90 | 1.14 | 0.50 | 0.42 | 1.40 | 4.54 | 7 |
| 茅箭区 | 0.23 | 0.98 | 1.10 | 0.55 | 0.22 | 1.63 | 4.71 | 8 |
| 丹江口市 | 0.28 | 0.70 | 1.47 | 0.50 | 0.38 | 1.97 | 5.30 | 9 |
| 备注 | 武当山站为我市区域对照点，不参与评价。 |

# 三、原因分析

十堰市1至11月空气质量优良天数达标率较去年提高3.3个百分点，主要污染物PM10、PM2.5平均浓度较2015年同期分别下降10.2%、9.3%。11月份空气质量较去年同期相比，主要污染物PM10、PM2.5平均浓度分别上升30.5%、20.9%，综合分析原因如下：

1、11月5日至7日，13日至17日，28日至29日期间我市持续出现污染天气，且启动了全市联动响应；其中11月15日，因天气重度污染，我市启动重污染天气IV级蓝色预警和应急响应，在外来输入性污染和本地污染相互叠加、不利气象扩散条件下，11月份我市空气质量较去年同期有所下滑。因5至10月份空气质量较去年同期改善较为明显，故今年1至11月空气质量整体略有改善。

2、十堰城区11月降水量36.7毫米，较去年同期偏少近4成；降水频次8次，较去年同期偏少5成，面对较持久的污染过程，对空气质量的改善力度相对较弱。

# 第三部分 功能区噪声

2016年第四季度，十堰市环境监测站对功能区（居民文教区、混合区、工业区和交通干线两侧）噪声进行了监测。各县（市）不作此项监测。十堰市城区7个功能区噪声等效A声级监测结果如下表所示：

表3-1     2016年第四季度十堰市功能区噪声监测结果

| 功能区 项目 | 居民文教区 | 混合区 | 工业区 | 交通干线两侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln |
| 本季度 | 48.1 | 34.4 | 52.5 | 43.9 | 58.9 | 49.5 | 63.6 | 51.4 |
| 上季度 | 49.2 | 40.8 | 54.4 | 45.8 | 59 | 51.7 | 60.3 | 53.7 |
| 去年同期 | 44.9 | 37.8 | 55.7 | 46.4 | 59.5 | 47.3 | 62.4 | 51.2 |
| 国家标准（dB） | 55.0 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 |
| 本季点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 去年同期点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

本季度城市功能区达标率为100%，与上季度及去年同期相比，无显著变化。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

1、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》（HJ 93-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《城市颗粒物PM2.5和PM10自动监测数值修约技术规定（试行）和编制说明》（总站气字【2012】200号）。

2、执行标准

“武当山”执行《环境空气质量标准》一级标准；其它空气自动站执行《环境空气质量标准》二级标准。

3、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，除了对全市12个空气自动站分别进行统计外，还有针对性的对十堰张湾区2个站（刘家沟，黄龙站）、城区3个空气自动站（滨河新村、刘家沟、铁二处）、全市5个空气自动站（滨河新村、刘家沟、铁二处、郧县城区空气自动站、黄龙站）和丹江口市2个站（丹江口市站、丹江口市新城）进行区域统计，以便考察区域环境空气质量状况及变化情况。

# 附录3：监测点位图

附图3    十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

优良天数

优良天数

优良天数

附图2    十堰市饮用水水源地监测点位图

优良天数