目录

第一部分 地表水环境质量	2

一、概述	2

二、地表水环境质量状况	3

2.1 考核断面水质监测情况	3

2.2 跨界断面水质监测情况	7

2.3 水库	7

2.4 丹江口库区及上游	8

2.5 集中式饮用水源地水质	11

2.6 11月份五条综合治理河流水质监测情况	11

2.7 水质变化原因分析	13

2.8 建议	14

第二部分 环境空气质量	1

一、十堰市环境空气自动站情况介绍	1

二、统计结果	1

三、2017年10月份全省各市州排名情况	3

四、原因分析	4

第三部分 功能区噪声	5

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	6

附录2：环境空气质量评价标准与方法	9

附录3：监测点位图	10

# 第一部分 地表水环境质量

# 一、概述

2017年1至11月份，我市地表水水质总体为“优”。符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有32个，占91.4%；符合Ⅳ类断面有1个，占2.9%；符合劣Ⅴ类断面有2个，占5.7%。35个地表水监测断面达标率为94.3%(33个断面达标)，超标断面为神定河口和剑河口，主要污染物为化学需氧量、氨氮和总磷。

11月份，全市共监测35个地表水、5个地级以上集中式饮用水水源地和五条综合治理河流26个水质监测断面。全市地表水水质总体为“良好”。水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有30个，占85.7%；符合Ⅳ类的断面2个，占5.7%；符合Ⅴ类的断面1个，占2.9%；劣于Ⅴ类的断面2个，占5.7%；水质达标率为77.1%（27个断面达标）。超标断面为何家湾、黄龙1#、黄龙2#、界牌沟、浪河口、王河电站、神定河口和泗河口，主要污染物为总磷、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。

2个跨市界断面，沈湾、马兰河口断面现状类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面14个，占77.8%；Ⅳ类的断面2个，占11.1%；劣Ⅴ类的断面2个，占11.1%；水质达标率为72.2%（13个断面符合规划类别）。

十堰市境内5处地级以上在用集中式饮用水水源地水质达标率为100%，比上月（80.0%）上升20个百分点，与2016年10月（100%）持平。

五条综合治理河流中五个入库断面，剑河口断面、犟河东湾桥断面、官山河孙家湾断面水质为Ⅱ类，泗河口断面、神定河口断面水质为劣Ⅴ类。

图1-1  2017年11月十堰市地表水水质类别构成图

# 二、地表水环境质量状况

# 2.1 考核断面水质监测情况

11月份，《湖北省水污染防治目标责任书》中的16个水质考核断面（丹江口水库4个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），水质达标率为68.8%（11个断面合格）。超标断面为黄龙滩水库、王河电站、浪河口、神定河口和泗河口。

与上月相比，东湾桥、马兰河口、坝上中、江北大桥、五龙泉断面水质类别分别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，黄龙1#水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类，浪河口断面水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，王河电站、何家湾断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，黄龙2#断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，泗河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，剑河口断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；黄龙2#、浪河口断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，黄龙1#、何家湾、王河电站断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，神定河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，其余监测断面水质类别与去年同期持平。

表1-1    2017年11月十堰市地表水考核断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |
| 1 | 丹江口 水库 | 坝上中* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 |  | 何家湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | 总磷（Ⅲ类）0.60倍 |
| 3 |  | 江北大桥* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 |  | 五龙泉* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1* | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | 良好 | 总磷（Ⅲ类） 1.0倍 |
| 6 |  | 黄龙2* | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | 总磷（Ⅳ类） 2.2倍 |
| 7 | 汉 江 | 羊尾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 |  | 陈家坡* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 坝下（沈湾）* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 金钱河 | 夹河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 焦家院* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 天 河 | 天河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 14 | 浪 河 | 浪河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | 轻度污染 | CODmn（Ⅲ类）0.05倍 BOD5（Ⅳ类）0.67倍 |
| 15 | 官山河 | 孙家湾* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | 优 | — |
| 16 | 滔 河 | 王河电站* | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | CODcr（Ⅲ类）0.20倍 |
| 17 | 神定河 | 神定河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 重度污染 | 总磷（劣Ⅴ类）0.53mg/L 氨氮（劣Ⅴ类）5.30mg/L |
| 18 | 泗 河 | 泗河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮（劣Ⅴ类）3.79mg/L |
| 19 | 官渡河 | 潘口水库坝上* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 20 | 犟 河 | 东湾桥* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 21 | 南 河 | 马兰河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 22 | 金钱河 | 玉皇滩* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 23 | 汇湾河 | 界牌沟* | 国控 | Ⅱ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅱ | 中度污染 | CODmn（Ⅲ类）0.28倍 CODcr（Ⅲ类）0.20倍 BOD5（Ⅴ类）1.6倍 总磷（Ⅳ） 1.6倍 |

表1-2     2017年11月十堰市地表水其他监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 主要污染物及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉 江 | 坝 上 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 丹江口水库 | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅴ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 竹溪河 | 双 岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 钦玉河 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 汉 江 | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

备注：表1-1和表1-2国控断面中，*断面功能为评价、考核、排名，其它断面功能为趋势科研。

表1-3   监测断面主要污染指标及超标倍数变化表

| 序号 | 超标断面名称 | 各断面主要污染指标 | 浓度值（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 1 | 神定河口 | 氨氮 | 5.30 mg/L | — | — |
|  |  | 总磷 | 0.53mg/L | 0.40mg/L | — |
| 2 | 泗河口 | 氨氮 | 3.79mg/L | — | — |
| 3 | 界牌沟 | CODmn | 5.1mg/L（0.28倍） | — | — |
|  |  | CODcr | 18 mg/L（0.20倍） | — | — |
|  |  | BOD5 | 7.9 mg/L（1.6倍） | — | — |
|  |  | 总磷 | 0.26mg/L（1.6倍） | — | — |
| 4 | 王河电站 | CODcr | 18 mg/L（0.20倍） | — | — |
| 5 | 浪河口 | CODmn | 4.2mg/L（0.05倍） | — | — |
|  |  | BOD5 | 5.0mg/L（0.67倍） | — | — |
|  |  | CODcr | — | 18 mg/L（0.20倍） | — |
|  |  | 总磷 | — | 0.12 mg/L（0.20倍） | — |
| 6 | 何家湾 | 总磷 | 0.04mg/L（0.60倍） | — | — |
| 7 | 黄龙1# | 总磷 | 0.05mg/L（1.0倍） | 0.10mg/L（3.0倍） | — |
|  |  | CODcr | — | 16 mg/L（0.07倍） | — |
|  |  | BOD5 | — | 3.9mg/L（0.30倍） | — |
| 8 | 黄龙2# | 总磷 | 0.08mg/L（2.2倍） | — | — |

备注：根据省环境监测中心站要求，神定河口、泗河口断面氨氮和总磷项目显示浓度值，不计算超标倍数。

| 城市名称 | 荆州 | 荆门 | 孝感 | 咸宁 | 十堰 | 武汉 | 黄冈 | 宜昌 | 黄石 | 鄂州 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面个数 | 24 | 36 | 48 | 5 | 35 | 19 | 13 | 47 | 1 | 7 |
| 地表水达标率（%） | 37.5 | 55.6 | 56.2 | 60.0 | 68.6 | 73.7 | 84.6 | 87.2 | 100 | 100 |

表1-4   2017年10月份周边城市地表水断面达标率

# 2.2 跨界断面水质监测情况

11月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；马兰河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划 类别 | 水质 类别 | 水质 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈 湾 | 0.18 | 0.07 | 2.2 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马兰河口 | 0.05 | 0.07 | 2.1 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

表1-5   2017年11月份十堰市跨市界断面水质监测情况

# 2.3 水库

2座水库8个测点中，坝上中、江北大桥、龙口、莲花、五龙泉现状类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；何家湾、黄龙1#水质现状类别为Ⅲ类，超出水质规划类别，水质状况为“良好”；黄龙2#水质现状类别为Ⅳ类，超出水质规划类别，水质状况为“轻度污染”。何家湾测点、黄龙2#测点本月营养状态级别为“中营养”，五龙泉测点营养状态级别由“中营养”降为“贫营养”，黄龙1#测点营养状态级别由“轻度富营养”将为“中营养”，其余测点均与上月持平。其中何家湾测点和黄龙2#测点由于10月份国家公布的采测分离数据未提供总磷浓度，因此该月没有计算这两个测点的营养状态级别。

表1-6   2017年11月份十堰市水库监测情况

| 序号 | 水 库 名 称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质监测类别 | 水质 评价 | 营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 4 |  | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 5 |  | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅴ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | 良好 | 中营养 |
| 8 |  | 黄龙2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | 中营养 |

图1-2  水库营养状态指数变化情况

# 2.4 丹江口库区及上游

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，其中Ⅰ～Ⅲ类的断面14个，占77.8%；Ⅳ类的断面2个，占11.1%；劣Ⅴ类的断面2个，占11.1%；水质达标率为72.2%（13个断面符合规划类别）。

与上月相比，达标率上升5.5个百分点；陈家坡、东湾桥、坝上中断面水质类别分别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，黄龙1#水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类；浪河口断面水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，王河电站断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，黄龙2#断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，泗河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，达标率下降22.2个百分点；剑河口断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，孙家湾断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；黄龙2#、浪河口断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅳ类，黄龙1#、王河电站断面水质类别由Ⅱ类下降为Ⅲ类，神定河口断面水质类别由Ⅳ类下降为劣Ⅴ类，其余监测断面水质类别与去年同期持平。

表1-7   2017年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质 目标 | 水质类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 汉 江 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 堵 河 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 堵 河 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | 良好 | 总磷（Ⅲ类） 1.0倍 |
|  |  |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | 总磷（Ⅳ类） 2.2倍 |
| 5 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | 轻度污染 | CODmn（Ⅲ 类）0.05倍 BOD5（Ⅳ类） 0.67倍 |
| 6 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | 优 | — |
| 7 | 金钱河 | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | － |
| 8 | 天 河 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 | 滔 河 | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | CODcr（Ⅲ类）0.20倍 |
| 10 | 官渡河 | 潘口水库坝上 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 16 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 17 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮（劣Ⅴ类）3.79mg/L |
| 18 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 重度污染 | 总磷（劣Ⅴ类）0.53mg/L 氨氮（劣Ⅴ类）5.30mg/L |

图1-3   2017年11月丹江口库区及上游监测断面水质类别比例

# 2.5 集中式饮用水源地水质

2017年11月，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，我市境内5处地级以上在用集中式饮用水水源地水质达标率为100%，比上月上升20个百分点。按照《2017年湖北省环境监测方案》要求，县级集中式饮用水源地每季度监测一次，本月未上报。

表1-8   2017年11月十堰市地级以上集中式饮用水源地水质情况

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标 情况 | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙水库 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | 良好 |
| 2 | 头堰水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 优 |
| 3 | 马家河水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 4 | 茅塔河水库 | Ⅱ | Ⅲ | — | 达标 | 优 |
| 5 | 余家湾水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 优 |

备注：县级饮用水源地一季度监测一次。

# 2.6  11月份五条综合治理河流水质监测情况

2017年11月1日至15日对我市的五条综合治理河流26个监测断面开展了水质监测，监测结果如下：

1、神定河流域8个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面3个（百二河水库、岩洞沟、下八亩地），未达标断面5个（岩洞沟水库、镜潭沟、百二河、张湾河、神定河口）。

2、泗河流域7个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，方块村断面按照地表水Ⅳ类水质标准评价；其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面5个（马家河水库、余家湾水库、茅塔河水库、方块村、徐家棚），未达标断面2个（车站沟、泗河口）。

3、犟河流域5个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。该流域5个监测断面均达标。

4、剑河流域3个监测断面，均按照地表水III类水质标准评价。该流域3个监测断面均达标。

5、官山河流域监测断面3个，均按照地表水III类水质标准评价。该流域3个监测断面均达标。

图1-4   2017年11月五条综合治理河流化学需氧量监测结果变化情况

图1-5   2017年11月五条综合治理河流氨氮监测结果变化情况

图1-6   2017年11月五条综合治理河流总磷监测结果变化情况

# 2.7 水质变化原因分析

本月犟河东湾桥断面、剑河口断面、官山河孙家湾断面达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，神定河口断面、泗河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标。

神定河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，主要超标因子为氨氮、总磷。分析主要原因：一是神定河流域部分支沟仍然存在管网建设不完善，“有管无网”导致污水最终还是进入河道，影响下游水质；二是污水处理厂处理能力不足，有污水溢流现象，加剧了水污染程度。

泗河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，主要超标因子为氨氮。本月车站沟、泗河口断面氨氮浓度较高，分析原因：一是车站沟断面监测的上游来水水质较差，氨氮浓度达到了12.3mg/L，对下游断面水质产生了不良影响；二是泗河污水处理厂处理能力不足存在溢流现象。

# 2.8 建议

一是要进一步加强污水管网建设管理和修复，保证管道畅通无破损。

二是要加快重点污水处理工程特别是污水处理厂尾水深度处理工程建设和污水处理厂的提标扩能升级改造；加强对正在运营的人工快渗、一体化处理设施等环保设施、工程的监督管理，确保水质长期稳定达标排放。

# 第二部分 环境空气质量

2017年11月，十堰市辖区内环境监测站对所在辖区的环境空气质量进行了监测。十堰市城区11月份PM10、PM2.5、SO2和NO2月均值浓度分别为75μg/m3、50μg/m3、18μg/m3和44μg/m3。与去年同期相比，PM10、PM2.5月均值浓度分别下降2.6%、3.8%，SO2、NO2月均值浓度分别上升38.5%、18.9%；CO日均值和O3最大8小时值均未超标。十堰市城区环境空气质量有效监测天数为30天，优良天数26天，达标率为86.7%。

2017年1至11月，我市城区优良天数达标率87.4%，较去年同期相比上升3.5个百分点，较全年考核目标81.4%高出6.0个百分点；PM10平均浓度61μg/m3，较去年同期下降22.8%，较全年考核目标80μg/m3低出19μg/m3；PM2.5平均浓度43μg/m3，较去年同期下降12.2%，较全年考核目标50μg/m3低出7μg/m3。

# 一、十堰市环境空气自动站情况介绍

十堰市共有15个空气自动站，其中国控点4个，省控点11个。

国控点中十堰城区3个（滨河新村、刘家沟、铁二处）作为城市评价点，武当山景区（武当山）作为对照点。

省控点中茅箭区1个（高校园），张湾区1个（黄龙），郧阳区2个（柳陂、金沙路），丹江口市2个（丹江口市站、丹江口市新城），郧西县1个（郧西县城区），竹山县1个（竹山县城区），竹溪县1个（东风路），房县1个（房县城区）。

# 二、统计结果

1、十堰城区

2017年11月，十堰城区环境空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准规定的标准限值。

本月，十堰市城区环境空气质量有效监测天数为30天，优良天数26天，达标率为86.7%。其中“优”2天，所占比例6.7%；“良”24天，所占比例80.0%，“轻度污染”3天，所占比例10.0%；“中度污染”1天，所占比例3.3%。

2017年11月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率86.7%，较去年同期上升6.7%；PM10平均浓度75μg/m3，较去年同期下降2.6%；PM2.5平均浓度50μg/m3，较去年同期下降3.8%。

2、十堰10个县市区

2017年11月份，全市10个县市区空气质量优良率在82.8%~96.3%之间。从空气质量级别来看，各县市区均未出现重污染天气，空气质量级别最高为四级，中度污染。详见表2-1。

表2-1  2017年11月份空气质量级别分级表

| 序号 | 区域 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.3% |
| 2 | 郧阳区 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% |
| 3 | 竹山县 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93.3% |
| 4 | 竹溪县 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1% |
| 5 | 郧西县 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.0% |
| 6 | 武当山特区 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.7% |
| 7 | 房县 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.2% |
| 8 | 张湾区 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.7% |
| 9 | 丹江口市 | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 83.3% |
| 10 | 茅箭区 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82.8% |
| 武当山（对照点） | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.9% |
| 十堰城区 | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86.7% |

3、全市排名

2017年11月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市10个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、郧阳区、竹山县、武当山特区、郧西县、房县、十堰经济技术开发区、张湾区、丹江口市和茅箭区。详见表2-2。各区域优良天数比对示意图见图2-1。

表2-2  2017年11月份十堰市各县市区环境空气质量排名情况表

| 排名 | 区域 | PM10单项质量指数 | PM2.5单项质量指数 | SO2单项 质量指数 | NO2单项 质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 0.22 | 0.32 | 1.06 | 0.20 | 0.51 | 1.23 | 3.54 |
| 2 | 郧阳区 | 0.13 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.64 | 1.06 | 3.59 |
| 3 | 竹山县 | 0.25 | 0.50 | 0.89 | 0.32 | 0.44 | 1.26 | 3.66 |
| 4 | 武当山特区 | 0.20 | 0.62 | 1.03 | 0.30 | 0.71 | 1.17 | 4.03 |
| 5 | 郧西县 | 0.15 | 0.92 | 0.99 | 0.35 | 0.74 | 1.29 | 4.44 |
| 6 | 房县 | 0.27 | 0.72 | 1.19 | 0.40 | 0.59 | 1.34 | 4.51 |
| 7 | 开发区 | 0.27 | 1.05 | 1.19 | 0.30 | 0.51 | 1.26 | 4.58 |
| 8 | 张湾区 | 0.33 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.69 | 1.34 | 4.80 |
| 9 | 丹江口市 | 0.22 | 0.82 | 1.27 | 0.38 | 0.82 | 1.51 | 5.02 |
| 10 | 茅箭区 | 0.32 | 1.23 | 0.96 | 0.42 | 0.54 | 1.60 | 5.07 |

图2-1  十堰市各区域优良天数比对示意图

# 三、2017年10月份全省各市州排名情况

根据湖北省环保厅《2017年10月湖北省重点城市环境空气质量报告》，对全省10月份空气质量监测结果进行统计，空气质量监测结果相对较好到相对较差的次序依次是：神农架、恩施、孝感、随州、十堰、天门、仙桃、潜江、咸宁、黄冈、宜昌、荆门、黄石、鄂州、武汉、襄阳和荆州。详见表2-3。

表2-3  2017年10月份全省空气质量综合指数排名表

| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 1.68 | 0.54 | O3-8h |
| 2 | 恩施 | 2.86 | 0.8 | PM2.5 |
| 3 | 孝感 | 3.07 | 0.91 | PM2.5 |
| 4 | 随州 | 3.1 | 0.86 | PM2.5 |
| 5 | 十堰 | 3.14 | 0.8 | NO2, PM2.5 |
| 6 | 天门 | 3.16 | 0.86 | O3-8h |
| 7 | 仙桃 | 3.22 | 0.84 | PM10 |
| 8 | 潜江 | 3.39 | 0.9 | PM10 |
| 9 | 咸宁 | 3.45 | 0.92 | O3-8h |
| 10 | 黄冈 | 3.7 | 0.98 | O3-8h |
| 11 | 宜昌 | 3.7 | 1 | PM2.5 |
| 12 | 荆门 | 3.75 | 0.97 | PM2.5 |
| 13 | 黄石 | 4.24 | 1.17 | PM2.5 |
| 14 | 鄂州 | 3.75 | 0.94 | PM2.5 |
| 15 | 武汉 | 4.26 | 1.15 | NO2 |
| 16 | 襄阳 | 4.3 | 1.34 | PM2.5 |
| 17 | 荆州 | 4.43 | 1.11 | PM2.5 |

# 四、原因分析

2017年11月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率86.7%，较去年同期上升6.7%；PM10平均浓度75μg/m3，较去年同期下降2.6%；PM2.5平均浓度50μg/m3，较去年同期下降3.8%。2017年1至11月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率87.4%，较去年同期相比上升3.5个百分点；PM10平均浓度61μg/m3，较去年同期下降22.8%；PM2.5平均浓度43μg/m3，较去年同期下降12.2%。重污染天气天数较去年同期减少4天。

2017年11月份，十堰城区降雨量12.3毫米，比去年相比减少24.4毫米；2017年1至11月，十堰城区降雨量1182.6毫米，与去年相比增加306.1毫米，通过实施燃煤锅炉淘汰，加强施工扬尘管控，加大道路冲洗频次等综合防治措施，也为城区环境空气质量改善起到积极作用。

# 第三部分 功能区噪声

2017年第四季度，十堰市环境监测站对功能区（居民文教区、混合区、工业区和交通干线两侧）噪声进行了监测。各县（市）不作此项监测。十堰市城区7个功能区噪声等效A声级监测结果如下表所示：

表3-1     2017年第四季度十堰市功能区噪声监测结果

| 功能区 项目 | 居民文教区 | 混合区 | 工业区 | 交通干线两侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln |
| 本季度 | 50.0 | 34.6 | 54.3 | 46.1 | 59.2 | 51.4 | 59.0 | 48.1 |
| 上季度 | 49.2 | 40.6 | 55.4 | 49.3 | 59.6 | 53.8 | 62.3 | 53.2 |
| 去年同期 | 48.1 | 34.4 | 52.5 | 43.9 | 58.9 | 49.5 | 63.6 | 51.4 |
| 国家标准（dB） | 55.0 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 |
| 本季点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 去年同期点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

本季度城市功能区达标率为100%，与上季度及去年同期相比，无显著变化。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

一、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663—2013)；

《城市空气质量排名技术规定》（环办[2015]64号）；

《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（总站气字[2016]276号）。

二、执行标准

“武当山”为对照点，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)一级标准；其它空气自动站均执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

三、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，对全市15个空气自动站分别进行了统计。同时，按照考核区域（茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区、郧阳区、武当山特区、丹江口市、郧西县、竹山县、竹溪县、房县）分10个区域进行了统计和评价。

根据市局统一部署，2017年对十堰各区域评价按照下表进行统计和评价：

| 序号 | 区域名称 | 代表点位 | 序号 | 区域名称 | 代表点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅箭区 | 滨河新村 | 6 | 丹江口市 | 丹江口市站 丹江口市新城 |
| 2 | 张湾区 | 刘家沟 | 7 | 郧西县 | 郧西县城区 |
| 3 | 十堰经济技术开发区 | 铁二处 | 8 | 竹山县 | 竹山县城区 |
| 4 | 郧阳区 | 金沙路 柳陂 | 9 | 竹溪县 | 东风路 |
| 5 | 武当山特区 | 武当山老营 | 10 | 房县 | 房县城区 |

# 附录3：监测点位图

附图3   十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

优良天数

优良天数

优良天数

附图2 十堰市集中式饮用水源地监测点位图