目录

第一部分 地表水环境质量	1

一、概述	1

二、地表水环境质量状况	2

2.1 考核断面水质监测情况	2

2.2 跨界断面水质监测情况	5

2.3 水库	6

2.4 丹江口库区及上游	7

2.5 集中式饮用水源地水质	9

2.6  2月份五条综合治理河流水质监测情况	10

2.7 水质变化原因分析	12

2.8 建议	12

一、十堰市环境空气自动站情况介绍	14

二、统计结果	14

三、2019年1月份全省各市州排名情况	17

四、原因分析	17

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	19

附录2：环境空气质量评价标准与方法	22

附录3：监测点位图	23

# 第一部分 地表水环境质量

# 一、概述

2019年2月份，全市共监测35个地表水、2个地级以上集中式饮用水水源地和五条综合治理河流36个水质监测断面。我市地表水水质总体为“优”，水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有33个（其中Ⅰ类断面8个，Ⅱ类断面22个，Ⅲ类断面3个），占94.3%；劣Ⅴ类断面2个，占5.7%。35个地表水监测断面达标率为91.4%(32个断面达标)，超标断面为神定河口、泗河口和浪河口，超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和总磷。

2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面16个（其中Ⅰ类断面4个，Ⅱ类断面9个，Ⅲ类断面3个）,占88.9%；劣Ⅴ类断面2个，占11.1%；水质达标率为83.3%（15个断面符合规划类别）。

十堰市境内2处地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，与上月（100%）和去年同期（100 %）相比持平。（马家河水库和余家湾水库水位已到死水位，不具备供水能力）

五条综合治理河流中五个入库断面，剑河口断面水质为Ⅱ类，犟河东湾桥、孙家湾断面水质为Ⅲ类，神定河口、泗河口断面水质为劣Ⅴ类。

图1-1  2019年2月十堰市地表水水质类别构成图

# 二、地表水环境质量状况

# 2.1 考核断面水质监测情况

2月份，《湖北省水污染防治目标责任书》中的16个水质考核断面（丹江口水库4个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），16个考核断面水质达标率为81.2%（13个断面合格）。超标断面为神定河口、泗河口和浪河口，超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和总磷。

2月份，纳入《十堰市水污染防治行动计划工作方案》的24个水质考核断面（丹江口水库6个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），水质达标率为87.5%（21个断面合格）。水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有22个（其中Ⅰ类断面4个，Ⅱ类断面14个，Ⅲ类断面4个），占91.7%；劣于Ⅴ类断面有2个，占8.3%。超标断面为神定河口、泗河口和浪河口，超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和总磷。与上月相比，夹河口、潘口水库坝上、王河电站、黄龙2#断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，天河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，双岔断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类；焦家院、青曲、龙口、莲花断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，孙家湾、浪河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅲ类，神定河口断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类；其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，陈家坡、夹河口、潘口水库坝上、五龙泉断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，天河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，坝上中、何家湾断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，孙家湾、东湾桥断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类，黄龙2#断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅰ类；浪河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅲ类，淘谷河口、青曲断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类；其余断面水质类别与去年同期持平。

表1-1    2019年2月十堰市地表水考核断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年 同期 |  |  |
| 1 | 丹江口 水库 | 坝上中* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 2 |  | 何家湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 3 |  | 江北大桥* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 |  | 五龙泉* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1#* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 |  | 黄龙2#* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 7 | 汉 江 | 羊尾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 |  | 陈家坡* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 沈湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 金钱河 | 夹河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 焦家院* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 天 河 | 天河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 浪 河 | 浪河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 良好 | BOD5（Ⅲ类） 0.3倍 |
| 15 | 官山河 | 孙家湾* | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅳ | 良好 | — |
| 16 | 滔 河 | 王河电站* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 17 | 神定河 | 神定河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | CODcr（Ⅴ类） 0.1倍 |
| 18 | 泗 河 | 泗河口* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 总磷（劣Ⅴ类） 0.61mg/L 氨氮（劣Ⅴ类） 8.31mg/L CODcr（Ⅴ类） 0.07倍 |
| 19 | 堵河 | 潘口水库坝上* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 20 | 犟 河 | 东湾桥* | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 良好 | — |
| 21 | 南 河 | 马栏河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 22 | 金钱河 | 玉皇滩* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 23 | 汇湾河 | 界牌沟* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

表1-2     2019年2月十堰市地表水其他监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 评价 | 主要污染物及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉 江 | 蔡湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 3 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 4 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 6 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 7 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 丹江口水库 | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 9 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 10 | 竹溪河 | 双 岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 堵 河 | 钦玉河（化口） | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 汉 江 | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

备注：表1-1和表1-2国控断面中，*断面功能为评价、考核、排名，其它断面功能为趋势科研。

表1-3   监测断面主要污染指标及超标倍数变化表

| 序号 | 超标断面名称 | 各断面主要污染指标 | 浓度值（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 1 | 泗河口 | 氨氮 | 8.31mg/L | — |  |
|  |  | 总磷 | 0.61mg/L | 0.62mg/L |  |
|  |  | 化学需氧量 | 32mg/L(0.07倍) | — |  |
| 2 | 神定河口 | 氨氮 | — | — | 4.89mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 32mg/L(0.10倍) | — | — |
| 3 | 浪河口 | 五日生化需氧量 | 3.9mg/L(0.30倍) | — | — |

表1-4   2019年1月份周边城市地表水断面达标率

| 城市名称 | 荆州 | 鄂州 | 襄阳 | 荆门 | 孝感 | 武汉 | 宜昌 | 十堰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面个数 | 22 | 13 | 26 | 51 | 48 | 30 | 41 | 35 |
| 地表水达标率（%） | 54.5 | 61.5 | 65.4 | 66.7 | 68.8 | 70.0 | 92.7 | 94.3 |

# 2.2 跨界断面水质监测情况

2月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”；马栏河口断面现状类别为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

表1-5   2019年2月份十堰市跨市界断面水质监测情况

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划 类别 | 水质 类别 | 水质 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈 湾 | 0.20 | 0.005 | 1.8 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河口 | 0.16 | 0.005 | 2.0 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

# 2.3 水库

2座水库8个测点中，黄龙2#、五龙泉2个测点水质现状类别达到Ⅰ类，坝上中、何家湾、江北大桥、黄龙1#、龙口、莲花6个测点水质现状类别均达到Ⅱ类；8个测点均符合规划类别，水质状况为“优”。8个测点营养状态级别均与上月持平。

表1-6   2019年1月份十堰市水库监测情况

| 序号 | 水 库 名 称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 水质监测类别 | 水质 评价 | 营养状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | 中营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 4 |  | 龙口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 5 |  | 莲花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | 贫营养 |

图1-2  水库营养状态指数变化情况

# 2.4 丹江口库区及上游

丹江口水库库区及其上游的18个断面，水质总体为“良好”，水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面16个（其中Ⅰ类断面4个，Ⅱ类断面9个，Ⅲ类断面3个）,占88.9%；劣Ⅴ类断面2个，占11.1%；水质达标率为83.3%（15个断面符合规划类别）。

与上月相比，达标率下降11.1个百分点；夹河口、潘口水库坝上、王河电站、黄龙2#断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，天河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类；焦家院、青曲断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类，孙家湾、浪河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅲ类，神定河口断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类；其余断面水质类别与上月持平。

与去年同期相比，达标率上升11.1个百分点；陈家坡、夹河口、潘口水库坝上断面水质类别由Ⅱ类上升为Ⅰ类，天河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，坝上中断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，孙家湾、东湾桥断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类，黄龙2#断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅰ类；浪河口断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅲ类，淘谷河口、青曲断面水质类别由Ⅰ类下降为Ⅱ类；其余断面水质类别与去年同期持平。

表1-7   2019年2月丹江口库区及上游监测断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断 面 名 称 | 断面 属性 | 水质 目标 | 水质类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 2 | 汉 江 | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 堵 河 | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 堵 河 | 黄龙滩 水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
|  |  |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | 优 | — |
| 5 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | 良好 | BOD5（Ⅲ类） 0.30倍 |
| 6 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅳ | 良好 | — |
| 7 | 金钱河 | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 天 河 | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 优 | — |
| 9 | 滔 河 | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 10 | 堵河 | 潘口水库坝上 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 13 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 14 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 16 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 良好 | — |
| 17 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 总磷（劣Ⅴ类） 0.61mg/L 氨氮（劣Ⅴ类） 8.31mg/L CODcr（Ⅴ类） 0.07倍 |
| 18 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮≤3.5mg/L， 总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | CODcr（Ⅴ类） 0.10倍 |

图1-3   2019年2月丹江口库区及上游监测断面水质类别比例

# 2.5 集中式饮用水源地水质

2019年2月，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，我市2个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，与上月、去年同期相比持平。（马家河水库和余家湾水库水位已到死水位，不具备供水能力）

表1-8   2019年2月十堰市地级以上集中式饮用水源地水质情况

| 序号 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标 情况 | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 2 | 茅塔河水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 优 |

备注：县级饮用水源地一季度监测一次。

# 2.6  2月份五条综合治理河流水质监测情况

2019年2月1日至13日，十堰市环境保护监测站和第三方测站对我市的五条综合治理河流36个监测断面开展了水质监测，监测结果如下：

1、神定河流域14个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.35mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面4个（百二河水库、袁家沟、张湾河、百二河），未达标断面10个（岩洞沟水库、炉子沟、茶树沟、岩洞沟、周家沟、镜潭沟、火炉沟、八亩地示范段、下八亩地、神定河口）。

2、泗河流域11个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，方块村断面按照地表水Ⅳ类水质标准评价；其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。其中达标断面5个（茅塔河水库、七里沟、徐家棚、方块村、胡家沟），未达标断面4个（车站沟、战马沟、徐家沟、泗河口）。本月马家河水库、余家湾水库水位已低于死水位，不具备供水能力。

3、犟河流域5个监测断面，水库按照地表水III类水质标准评价，其余断面依据《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标为：氨氮≤3.5mg/L，总磷≤0.5mg/L，其他指标为Ⅳ类。该流域5个监测断面均达标。

4、剑河流域3个监测断面，均按照地表水III类水质标准评价。该流域2个监测断面达标（武当山镇下游、剑河口），剑河水库本月未监测。

5、官山河流域监测断面3个，均按照地表水III类水质标准评价。该流域3个监测断面均达标。

图1-4   2019年2月五条综合治理河流化学需氧量监测结果变化情况

图1-5   2019年2月五条综合治理河流氨氮监测结果变化情况

图1-6   2019年2月五条综合治理河流总磷监测结果变化情况

# 2.7 水质变化原因分析

本月神定河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，主要超标因子为化学需氧量。主要原因为神定河“5改污”及调蓄配水工程尚未建成，郧阳区茶店镇预制板厂旁主河道管网破损未修复，污水渗漏直排入河问题未解决到位。

本月泗河口断面未达到《湖北省水污染防治行动计划工作方案》水质考核目标，主要超标因子为化学需氧量、氨氮和总磷。主要原因为泗河5万吨/日扩能工程仅部分通水试运行，处理水量少，出水水质不能达到设计标准；马家河主河道破损管网改造（二期）工程未启动，马家河主河道污水管网仍存在多处破损，污水渗漏直排入河现象依然存在。

此外，为解决神定河、泗河溢流问题，神定河、泗河3座人工快渗均接纳了部分污水，实际进水浓度远高于设计进水浓度，对快渗池填料造成较大冲击，由于填料修复工程还未启动，短时期内难以恢复处理能力。

# 2.8 建议

一是市住建局、张湾区要加强组织协调，统筹安排工期，加快神定河“5改污”及调蓄配水工程进度，确保5月底前投运，实现污水全处理，彻底解决神定河溢流问题。

二是住建局要加强督导，加快推进泗河污水处理厂5万吨/日扩能项目设备安装和高密度沉淀池、硝化生物滤池两个构筑物建设，确保出水水质达到地表水Ⅳ类标准。

三是市住建局、茅箭区要加强协调督办，加快推进泗河6万吨/日人工快渗项目快渗池填料等设施修复工程，确保2019年3月底前恢复到6万吨/日设计处理能力，出水水质稳定达到地表水Ⅲ类标准。

四是茅箭区要加速推进马家河主河道破损管网改造（二期）工程，施工期间要做好原管网污水的应急收集工作，确保污水不直排入河；市住建局要加强已维修改造管网运行情况排查，并加强管护、维修，确保全线不渗漏。

五是各区加快推进神定河、泗河流域重点支沟治理工程，确保水质稳定达到地表水Ⅳ标准。

第二部分 环境空气质量（2018年和2019年均使用剔除沙尘后的实况数据统计）

2019年2月，十堰市辖区内环境监测站对所在辖区的环境空气质量进行了监测。十堰市城区2月份PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3月均值浓度分别为93μg/m3、63μg/m3、14μg/m3、28μg/m3、1.2mg/m3、86μg/m3，与去年同期相比，PM10、PM2.5、O3月均值浓度分别上升8.1%、10.5%、6.2%，SO2、NO2、CO月均值浓度分别下降17.6%、15.2%、14.3%。十堰市城区环境空气质量有效监测天数为28天，优良天数19天，达标率为67.9%。

# 一、十堰市环境空气自动站情况介绍

十堰市共有17个空气自动站，其中国控点4个，省控点13个。

国控点中十堰城区3个（滨河新村、刘家沟、铁二处）作为城市评价点，武当山景区（武当山）作为对照点。

省控点中茅箭区1个（茅箭区北京路），张湾区1个（张湾区西城路），郧阳区2个（郧阳区柳新路、郧阳区金沙路），武当山特区1个（武当山特区沿河路），丹江口市2个（丹江口市沙陀营路、丹江口市武当大道），郧西县2个（郧西县环城西路、郧西县五龙河大道），竹山县1个（竹山县体育路），竹溪县1个（竹溪县东风路），房县2个（房县房龄东大道、房县诗经大道）。

# 二、统计结果

1、十堰城区

2019年2月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率67.9%，较去年同期下降5.2个百分点；PM10平均浓度93μg/m3，较去年同期上升8.1%；PM2.5平均浓度63μg/m3，较去年同期上升10.5%。

2、十堰10个县市区

2019年2月份，全市10个县市区空气质量优良率在66.7%~92.9%之间。空气质量优良率由高到低排序，依次为：竹溪县、竹山县、房县、武当山旅游经济特区、郧阳区、张湾区、十堰经济技术开发区、丹江口市、郧西县和茅箭区。从空气质量级别来看，郧西县、竹山县和房县出现了重污染天气（均为2月5日大年初一），最高环境空气质量级别为六级、严重污染。详见表2-1。

表2-1  2019年2月份空气质量级别分级表

| 序号 | 区 域 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.9% |
| 2 | 竹山县 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92.6% |
| 3 | 房县 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89.3% |
| 4 | 武当山旅游经济特区 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.3% |
| 5 | 郧阳区 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.7% |
| 6 | 张湾区 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.0% |
| 7 | 十堰经济技术开发区 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.4% |
| 8 | 丹江口市 | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 71.4% |
| 9 | 郧西县 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 71.4% |
| 10 | 茅箭区 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.7% |
| 武当山（对照点） | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.3% |
| 中心城区（剔除沙尘影响） | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.9% |

3、全市排名

2019年2月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市10个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、武当山旅游经济特区、竹山县、十堰经济技术开发区、房县、郧阳区、张湾区、郧西县、丹江口市和茅箭区。详见表2-2。各区域优良天数比对示意图见图2-1。

表2-2  2019年2月份十堰市各县市区环境空气质量排名情况表

| 排名 | 区域 | PM10单项 质量指数 | PM2.5单项 质量指数 | SO2单项 质量指数 | NO2单项 质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 1.07 | 1.54 | 0.13 | 0.15 | 0.42 | 0.66 | 3.97 |
| 2 | 武当山旅游经济特区 | 1.14 | 1.57 | 0.12 | 0.50 | 0.32 | 0.61 | 4.26 |
| 3 | 竹山县 | 1.24 | 1.69 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 0.65 | 4.48 |
| 4 | 十堰经济技术开发区 | 1.26 | 1.71 | 0.18 | 0.70 | 0.28 | 0.51 | 4.64 |
| 5 | 房县 | 1.26 | 1.77 | 0.17 | 0.42 | 0.38 | 0.66 | 4.66 |
| 6 | 郧阳区 | 1.23 | 1.71 | 0.15 | 0.35 | 0.62 | 0.65 | 4.71 |
| 7 | 张湾区 | 1.23 | 1.77 | 0.30 | 0.62 | 0.32 | 0.55 | 4.79 |
| 8 | 郧西县 | 1.36 | 2.14 | 0.15 | 0.45 | 0.38 | 0.60 | 5.08 |
| 9 | 丹江口市 | 1.39 | 1.97 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | 0.64 | 5.10 |
| 10 | 茅箭区 | 1.50 | 1.89 | 0.22 | 0.78 | 0.35 | 0.52 | 5.26 |

图2-1  十堰市各区域优良天数比对示意图

# 三、2019年1月份全省各市州排名情况

根据湖北省环保厅《2019年1月湖北省重点城市环境空气质量报告》，对全省2019年1月份空气质量监测结果进行统计，空气质量综合指数相对较好到相对较差的次序依次是：神农架、恩施、咸宁、黄冈、孝感、黄石、鄂州、随州、仙桃、武汉、天门、十堰、潜江、荆州、荆门、宜昌和襄阳。详见表2-3。

表2-3  2019年1月份全省空气质量综合指数排名表

| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 3.86 | 1.34 | PM2.5 |
| 2 | 恩施 | 4.85 | 1.86 | PM2.5 |
| 3 | 咸宁 | 5.15 | 2.17 | PM2.5 |
| 4 | 黄冈 | 5.59 | 2.17 | PM2.5 |
| 5 | 孝感 | 5.70 | 2.31 | PM2.5 |
| 6 | 黄石 | 6.09 | 2.14 | PM2.5 |
| 7 | 鄂州 | 6.30 | 2.37 | PM2.5 |
| 8 | 随州 | 6.43 | 2.63 | PM2.5 |
| 9 | 仙桃 | 6.46 | 2.40 | PM2.5 |
| 10 | 武汉 | 6.62 | 2.69 | PM2.5 |
| 11 | 天门 | 6.68 | 2.91 | PM2.5 |
| 12 | 十堰 | 7.14 | 2.77 | PM2.5 |
| 13 | 潜江 | 7.25 | 3.00 | PM2.5 |
| 14 | 荆州 | 7.26 | 2.80 | PM2.5 |
| 15 | 荆门 | 8.00 | 4.03 | PM2.5 |
| 16 | 宜昌 | 8.52 | 4.26 | PM2.5 |
| 17 | 襄阳 | 9.09 | 4.23 | PM2.5 |

# 四、原因分析

2019年2月份，根据监测数据统计，城区有效监测天数28天，空气质量状况19天良、9天轻度污染；首要污染物3天为PM10、25天为PM2.5。

2019年2月份，十堰城区降雨量5.7毫米，与去年同期（23.1毫米）相比，降雨量下降17.4毫米。

2019年2月份，十堰受东北输入性雾霾影响5轮，出现9天轻度污染天气。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

一、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663—2013)；

《城市空气质量排名技术规定》（环办[2015]64号）；

《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（总站气字[2016]276号）。

二、执行标准

“武当山”为对照点，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)一级标准；其它空气自动站均执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

三、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，对全市15个空气自动站分别进行了统计。同时，按照考核区域（茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区、郧阳区、武当山特区、丹江口市、郧西县、竹山县、竹溪县、房县）分10个区域进行了统计和评价。

根据市局统一部署，2018年对十堰各区域评价按照下表进行统计和评价：

| 序号 | 区域名称 | 代表点位 | 序号 | 区域名称 | 代表点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅箭区 | 滨河新村 | 2 | 张湾区 | 刘家沟 |
| 3 | 开发区 | 铁二处 | 4 | 武当山特区 | 武当山特区沿河路 |
| 5 | 郧阳区 | 郧阳区金沙路 郧阳区柳新路 | 6 | 丹江口市 | 丹江口市沙陀营路 丹江口市武当大道 |
| 7 | 郧西县 | 郧西县环城西路 郧西五龙河大道 | 8 | 房县 | 房县房陵东大道 房县诗经大道 |
| 9 | 竹山县 | 竹山县体育路 | 10 | 竹溪县 | 竹溪县东风路 |

# 附录3：监测点位图

附图3   十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

优良天数

优良天数

优良天数

附图2 十堰市集中式饮用水源地监测点位图