十堰市环境质量状况

（2019年）

十堰市环境保护监测站

2020年3月

目  录

综  述	1

一、地表水环境质量	1

（一）考核断面水质监测情况	1

（二）跨界断面	3

（三）水库	4

二、集中式饮用水源地	4

三、环境空气质量（剔除沙尘影响）	5

（一）2019年十堰城区环境空气质量概况	5

（二）在全省排名情况	7

（三）全市10个县市区空气质量状况	8

（四）2019年环境空气质量目标考核情况	9

四、降水	10

（一）降水pH值	10

（二）酸雨频率	10

五、声环境质量	10

（一）城区功能区噪声	10

（二）各县（市、区）区域环境噪声	11

（三）各县（市、区）道路交通噪声	12

六、生态环境质量	12

综  述

2019年，全市水环境质量稳中趋好，全年空气质量三项主要指标均大幅好转，酸雨发生频次有下降，声环境质量有所提升。

2019年，35个国控、省控、市控地表水断面监测结果显示，全市地表水水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有33个，占94.3%；劣Ⅴ类断面有2个，占5.7%；水质达标率为97.1%（34个断面达标），与2018年持平。丹江口水库、黄龙滩水库2座水库8个测点中，水质现状类别均为Ⅱ类，水质总体为“优”。

全市县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，与2018年持平。

2019年，十堰城区环境空气质量有效监测天数为365天，优良天数312天，达标率85.5%，较去年相比下降3.3个百分点。其中“优”73天，所占比例20.0%；“良” 239天，所占比例65.5%。我市城区PM10年均浓度为68μg/m3，与去年相比上升4.6%；PM2.5年均浓度为39μg/m3，与去年相比下降2.5%。

十堰市降水pH年均值为6.79，比2018年（6.08）高0.71个pH；全市酸雨发生频率为2.0%，比2018年（5.6％）降低3.6个百分点。

十堰市城区功能区噪声、区域声环境质量和道路交通噪声等城市声环境质量均比2018年有所提升。城市功能区噪声混合区达标率为100%，比2018年上升25个百分点，其余功能区达标率与去年持平；全市区域环境昼间噪声值较2018年下降1.4dB(A)；全市道路交通昼间噪声值较2018年下降1.8dB(A)。

全市生态环境状况为“优”，生态环境状况指数（EI值）为76.32，全省综合排名第4。

# 一、地表水环境质量

2019年，35个国控、省控、市控地表水断面监测结果显示，全市地表水水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有33个，占94.3%；劣Ⅴ类断面有2个，占5.7%；水质达标率为97.1%（34个断面达标）。超标断面为神定河口，主要污染物为氨氮。全市水质达标率与2018年持平。

丹江口水库、黄龙滩水库2座水库8个测点中，水质现状类别均为Ⅱ类，水质总体为“优”。具体见表1-1和图1-1。

表1-1   2019年十堰市地表水考核断面水质类别

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 断面 属性 | 考核 目标 | 2018年水质类别 | 2019年水质类别 | 2019年水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉 江 | 羊 尾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 |  | 陈家坡* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 |  | 蔡 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 |  | 沈 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 |  | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 金钱河 | 玉皇滩* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 |  | 夹河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 8 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 9 |  | 天河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | — |
| 10 | 堵 河 | 界牌沟* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 |  | 焦家院* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 |  | 化口 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 14 | 官山河 | 孙家湾* | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 浪 河 | 浪河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 16 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 17 |  | 王河电站* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 18 | 犟 河 | 东湾桥* | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | — |
| 19 | 神定河 | 神定河口* | 国控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮3.68mg/L |
| 20 | 泗 河 | 泗河口* | 国控 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 氨氮2.19mg/L |
| 21 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 22 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 23 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 24 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 25 | 堵 河 | 潘口水库坝上* | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 26 | 南 河 | 马栏河口* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 27 | 竹溪河 | 双 岔 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 28 | 丹江口水库 | 坝上中* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 29 |  | 何家湾* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 30 |  | 江北大桥* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 31 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 32 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 33 |  | 五龙泉* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 34 | 黄龙 水库 | 黄龙1#* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 35 |  | 黄龙2#* | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |

图1-1  2019年十堰市地表水水质类别构成图

# （一）考核断面水质监测情况

2019年，《湖北省水污染防治目标责任书》中的16个水质考核断面（丹江口水库4个测点为1个考核断面、黄龙水库2个测点为1个考核断面），水质达标率为占93.8%。超标断面为神定河口，超标因子为氨氮（年均值3.68mg/L，目标≤3.5 mg/L）。

与2018年相比，孙家湾断面由Ⅲ类上升为Ⅱ类，东湾桥断面由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其他断面水质类别与去年持平。

# （二）跨界断面

2019年十堰市2个跨市界水质监测断面中，按年均值浓度统计，沈湾、马栏河口水质类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。按监测频次统计，沈湾全年监测12次，达标10次（超标月份为9月和12月，超标项目分别为溶解氧、CODcr），断面全年水质达标率为83.3%；马栏河口全年监测12次，达标10次（超标月份为8月和9月，超标项目均为高锰酸盐指数），水质达标率83.3%。

表1-3   2019年十堰市2个跨市界断面水质类别

| 河流 名称 | 断面 名称 | 水质规划类别 | 2018年 水质类别 | 2019年 水质类别 | 2019年 水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉 江 | 沈湾 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河 | 马栏河口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

# （三）水库

丹江口水库、黄龙滩水库2座水库8个水质监测点中，现状水质类别均为Ⅱ类，符合规划类别，水质状况为“优”。

表1-4   2019年十堰市水库水质监测情况

| 序 号 | 水 库 名 称 | 断面 名称 | 断面 属性 | 规划 类别 | 2018年 水质类别 | 2019年 水质类别 | 2019年 水质评价 | 营养 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹江口 水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 2 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 3 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 4 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 5 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 中营养 |
| 7 | 黄龙滩 水库 | 1＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |
| 8 |  | 2＃ | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | 贫营养 |

# 二、县级以上集中式饮用水源地

2019年对十堰境内17个县级以上集中式饮用水源地水质进行了定期监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，全市县级以上集中式饮用水源地月水质达标率及年水质达标率均为100%。与2018年相比，饮用水源地的水质达标率持平。

表2-1   2019年十堰市县级以上集中式饮用水源地水质状况

| 序号 | 水源地名称 | 现状类别 | 2018年 达标率（％） | 2019年 达标率（％） | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄龙滩水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 2 | 马家河水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 3 | 茅塔河水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 4 | 余家湾水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 5 | 金花湖水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 6 | 丹江口一水厂 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 7 | 丹江口二水厂 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 8 | 郧县耿家垭子 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 9 | 郧西天河水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 10 | 竹山郭家山 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 11 | 竹溪龙坝水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 12 | 房县泉水湾 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 13 | 剑河水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 14 | 土门水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 15 | 谭家湾水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 16 | 霍河水库 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |
| 17 | 野人湖 | Ⅱ | 100 | 100 | 优 |

# 三、环境空气质量（剔除沙尘影响）

## （一）2019年十堰城区环境空气质量概况

1、十堰城区达标情况

2019年，十堰城区环境空气质量有效监测天数为365天，优良天数312天，达标率85.5%，较去年相比下降3.3个百分点；重污染天气4天，较去年增加3天。其中“优”73天，所占比例20.0%；“良” 239天，所占比例65.5%；“轻度污染”47天，所占比例12.9%；“中度污染”2天，所占比例0.5%；“重度污染”4天，所占比例1.1%。详见图3-1、表3-1。

图3-1  2019年十堰市城区AQI质量指数级别分布

表3-1  2018、2019年十堰市城区空气质量级别统计表

| 时间 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 73 | 239 | 47 | 2 | 4 | 0 | 85.5% |
| 2018年 | 74 | 250 | 32 | 8 | 1 | 0 | 88.8% |
| 同比 | -1 | -11 | +15 | -6 | +3 | 0 | -3.3% |

2、十堰城区主要污染物监测结果

PM10年均浓度为68μg/m3，与去年相比上升4.6%，未超过二级标准限值；

PM2.5年均浓度为39μg/m3，与去年相比下降2.5%，超过二级标准限值；

SO2年均浓度为9μg/m3，与去年相比下降35.7%，未超过二级标准限值；

NO2年均浓度为26μg/m3，与去年相比持平，未超过二级标准限值；

CO第95百分位浓度为1.4mg/m3，与去年相比上升7.7%，未超过二级标准限值；

O3第90百分位浓度为140μg/m3，与去年相比上升5.3％，未超过二级标准限值。详见表3-2。

表3-2  2018、2019年十堰市城区环境空气质量比较

| 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | CO_95% (mg/m3) | O3_90% (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 9 | 26 | 68 | 1.4 | 140 | 39 |
| 2018年 | 14 | 26 | 65 | 1.3 | 133 | 40 |
| 同比 | -35.7% | 0% | +4.6% | +7.7% | +5.3% | -2.5% |
| 二级标准限值 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |

3、首要污染物变化情况

2019年，十堰市城区首要污染物主要是O3、PM2.5 和PM10，所占比例分别为40.1%、38.7%和21.2%。详见图3-2、表3-3。

图3-2  2019年十堰市城区首要污染物比例图

表3-3  2019年十堰市城区首要污染物月统计表

| 月份 | PM10 (天) | PM2.5 (天) | O3 (天) | 月份 | PM10 (天) | PM2.5 (天) | O3 (天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6 | 25 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 28 |
| 2月 | 3 | 25 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 20 |
| 3月 | 2 | 25 | 1 | 9月 | 2 | 0 | 16 |
| 4月 | 9 | 4 | 10 | 10月 | 9 | 2 | 3 |
| 5月 | 9 | 1 | 17 | 11月 | 8 | 12 | 0 |
| 6月 | 3 | 0 | 22 | 12月 | 11 | 19 | 0 |

## （二）在全省排名情况

针对2019年全省17个地市州的污染物浓度、优良天数比例和环境空气质量综合指数，由相对较好到相对较差分别进行比较排名。

1、颗粒物浓度比较

2019年，全省17个地市州PM10年均浓度均值为70μg/m3，同比上升2.9%；PM2.5年均浓度均值为42μg/m3，同比上升2.4%。

2019年，十堰城区PM10年均浓度为68μg/m3，同比上升4.6%，年均浓度排名第四、下降比例排名第十；PM2.5年均浓度39μg/m3，同比下降2.5%，年均浓度排名第四、下降比例排名第三。详见附表1。

2、其他污染物浓度比较

2019年，全省17个地市州O3日最大8小时第90百分位浓度均值为158μg/m3，同比上升12.1%；SO2年均浓度均值为9μg/m3，同比下降10.0%；NO2年均浓度均值为26μg/m3，同比持平；CO日均值第95百分位浓度均值为1.4mg/m3，同比持平。

2019年，十堰城区O3日最大8小时第90百分位浓度均值为140μg/m3，同比上升5.3%，全省排名第三；SO2浓度均值为9μg/m3，同比下降35.7%，全省排名第十；NO2浓度均值为26μg/m3，同比持平，全省排名第十；CO日均值第95百分位值平均值为1.4mg/m3，同比上升7.7%，全省排名第六。详见附表2。

3、空气质量优良天数达标率情况

2019年，全省17个重点城市空气质量优良天数比例在62.7%～98.4%之间，平均优良天数比例为77.7%，较去年同期下降4.5%。

2019年，十堰城区空气质量优良天数比例为85.5%，较去年同期下降3.3%，全省排名第三。详见附表3。

4、城市环境空气质量综合指数

2019年，按照城市环境空气质量综合指数评价，空气质量监测结果相对较好到相对较差的城市依次是：神农架、恩施、咸宁、十堰、潜江、随州、黄冈、仙桃、天门、孝感、黄石、鄂州、宜昌、荆门、荆州、武汉和襄阳，十堰全省排名第四。详见附表4。

## （三）全市10个县市区空气质量状况

2019年，我市10个县市区中郧阳区、武当山旅游经济特区、竹山县、竹溪县和房县环境空气质量中六项污染物浓度达到《环境空气质量标准》二级标准限值。

1、主要污染物平均浓度值

2019年，全市10个县市区主要污染物平均浓度情况如下:

PM10平均浓度为61μg/m3，与去年相比上升3.4%，茅箭区超过二级标准限值；

PM2.5平均浓度为36μg/m3，与去年相比上升2.9%，茅箭区、张湾区、开发区、丹江口市和竹山县超过二级标准限值；

SO2平均浓度为9μg/m3，与去年相比下降18.2%，10个县市区均未超过二级标准限值；

NO2平均浓度为19μg/m3，与去年相比持平，10个县市区均未超过二级标准限值；

CO第95百分位浓度平均值为1.5mg/m3，与去年相比上升7.1%，10个县市区均未超过二级标准限值；

O3第90百分位浓度平均值为137μg/m3，与去年相比上升3.8％，10个县市区均未超过二级标准限值。详见附表5。

2、空气质量优良天数达标率情况

2019年，全市10个县市区空气质量优良天数比例在81.6%至93.4%之间，优良天数比例平均为87.6%，较去年同期下降1.6%。由相对较好到相对较差依次为：房县、竹山县、竹溪县、郧阳区、郧西县、武当山旅游经济特区、十堰经济技术开发区、茅箭区、张湾区和丹江口市。详见附表6。

3、环境空气质量综合指数

2019年，按照城市环境空气质量综合指数评价，空气质量监测结果按照相对较好到相对较差依次为：竹溪县、竹山县、房县、武当山旅游经济特区、郧西县、郧阳区、十堰经济技术开发区、张湾区、丹江口市和茅箭区。详见附表6。

## （四）2019年环境空气质量目标考核情况

1、十堰市考核目标完成情况

按照省厅考核要求，十堰市2019年PM10年均浓度目标为70μg/m3、PM2.5年均浓度目标为42μg/m3（激励性目标41μg/m3）、空气质量优良率目标88.5%（激励性目标89.0%）。

2019年，十堰城区PM10年均浓度为68μg/m3，PM2.5年均浓度为39μg/m3，优良率85.5%。PM10年均浓度完成省厅对我市的年度考核目标,PM2.5年均浓度完成省厅对我市的年度考核激励性目标，空气质量优良率未完成省厅对我市的年度考核目标详见附表6。

2、各县市区考核目标完成情况

按照市政府对各县市区下达的2019年度PM10年均浓度目标、PM2.5年均浓度目标和优良天数达标率目标进行统计。

2019年，张湾区、十堰经济技术开发区、丹江口市、郧西县、竹溪县和房县达到PM10年均浓度目标考核要求；茅箭区、十堰经济技术开发区、丹江口市和竹溪县达到PM2.5年均浓度目标考核要求；竹山县、房县和武当山旅游经济特区达到优良天数达标率目标考核要求。详见附表6。

# 四、降水

2019年，十堰市环境保护监测站及各县（市、区）环境监测站对所在辖区的降水进行了监测。

# （一）降水pH值

十堰市共设置降水监测点位10个，其中省控降水监测点位4个（滨河新村、赛武当、丹江口市胡家岭、竹山县环保局），市控点位6个。降水pH年均值为6.79，比2018年（6.08）高0.71。降水pH值范围在5.22（丹江口市胡家岭）～8.24（刘家沟）之间。按降水pH值小于5.6作为酸雨评价标准，全市年均降水pH值高于5.6。

# （二）酸雨频率

全市共采集降水样品49个，其中酸雨样品1个，占降水样品总数的2.0％，比2018年（5.6％）降低3.6个百分点。其中省控点位共采集样品34个，酸雨样品1个，酸雨频率为2.9%。检出的酸雨样品为丹江口市胡家岭1次。

表4-1    2019年十堰市降水pH值及酸雨检出率同比表

| 行政区域 | 酸雨率% | 年均降水pH值 | 年均酸雨pH值 | 降水pH值 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 |  |
| 十堰城区 | 25 | － | 5.7 | 6.92 | 5.17 | － | 6.52～8.24 |
| 丹江口市 | － | 6.7 | 7.2 | 7.52 | － | 5.22 | 5.22～7.85 |
| 竹山县 | － | － | 6.13 | 7.96 | － | － | 6.36～7.22 |

# 五、声环境质量

2019年，十堰市环境保护监测站及各县（市、区）环境监测站对所辖区的声环境质量进行了监测。十堰市城区功能区噪声、全市区域声环境质量和道路交通声环境质量均比2018年有所提升。城市功能区噪声混合区达标率为100%，比2018年上升25个百分点，其余功能区达标率与去年持平；全市区域环境昼间噪声值较2018年下降1.4dB(A)；全市道路交通昼间噪声值较2018年下降1.8dB(A)。

# （一）城区功能区噪声

2019年，十堰市环境监测站对功能区（居民文教区、混合区、工业区和交通干线两侧）噪声进行了监测,居民文教区属于1类声环境功能区，混合区属于2类声环境功能区，工业区属于3类声环境功能区，交通干线两侧属于4a类声环境功能区。各县（市、区）不作此项监测。按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1环境噪声限值，十堰市城区4个功能区噪声等效A声级监测结果见表5-1。

2019年度十堰市功能区噪声居民文教区、混合区、工业区、交通干线两侧达标率为100%，与去年相比，混合区达标率上升25个百分点，其余功能区达标率与去年同期持平。

表5-1    2019年十堰市功能区噪声监测结果

单位：dB(A)

| 功能区 项目 | 居民文教区 | 混合区 | 工业区 | 交通干线两侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln | Ld | Ln |
| 2019年第一季度 | 45.3 | 42.5 | 53.6 | 45.8 | 58.6 | 51.1 | 61.1 | 53.7 |
| 2019年第二季度 | 45.4 | 34.5 | 53.0 | 45.1 | 54.6 | 48.3 | 55.4 | 43.7 |
| 2019年第三季度 | 45.4 | 31.2 | 53.1 | 44.2 | 56.4 | 47.1 | 63.4 | 53.1 |
| 2019年第四季度 | 40.7 | 40.0 | 53.6 | 45.6 | 56.7 | 51.7 | 58.5 | 49.4 |
| 标准限值 | 55.0 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 |
| 2019年点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2018年点位达标率 | 100% | 100% | 100% | 75.0% | 100% | 100% | 100% | 100% |

# （二）各县（市、区）区域环境噪声

2019年全市有效区域环境噪声监测网格总数为555个，监测网格覆盖面积154.7平方千米。十堰城区及全市6个县（市、区）昼间区域环境噪声平均等效声级范围为42.3（丹江口）～70.0（丹江口）分贝，平均值为54.3分贝。详见表5-2。

与2018年相比，全市昼间区域环境噪声平均等效声级下降1.4分贝，总体质量等级为“较好”。全市昼间区域环境噪声质量评价，十堰城区、郧阳区、丹江口市、竹溪县、郧西县处于“较好”水平，房县、竹山县处于“一般”水平。

表5-2  2019年十堰市各县（市、区）区域环境噪声监测情况统计表

| 序号 | 区域 | 网格（个） | 覆盖面积（平方千米） | 昼间平均等效声级（分贝） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十堰城区 | 110 | 79.48 | 54.2 |
| 2 | 郧阳区 | 20 | 20.0 | 54.1 |
| 3 | 竹溪县 | 115 | 8.38 | 54.4 |
| 4 | 丹江口市 | 119 | 19.04 | 54.6 |
| 5 | 房县 | 9 | 0.81 | 55.8 |
| 6 | 郧西县 | 132 | 25.0 | 50.3 |
| 7 | 竹山县 | 50 | 2.00 | 56.4 |

# （三）各县（市、区）道路交通噪声

2019年，十堰城区及6个县（市、区）有效道路交通噪声监测点位总数为117个，监测总路长约340千米，平均路宽约25米。全市昼间平均车流量约551辆/小时，昼间道路交通噪声等效声级平均值范围为36.5（郧阳区）～75.3（十堰城区）分贝，平均值为66.5分贝。详见表5-3。

与2018年相比，全市昼间道路交通噪声等效声级下降1.8分贝，总体质量等级为“好”。道路交通噪声质量评价中，郧阳区、丹江口市、房县、郧西县处于“好”水平，十堰城区、竹溪县、竹山县处于“一般”水平。

表5-3  2019年十堰市各县（市、区）道路交通噪声监测情况统计表

| 序号 | 区域 | 道路总长 （千米） | 道路平均宽度（米） | 昼间平均车流量（辆/小时） | 昼间平均等效声级（分贝） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十堰城区 | 149.0 | 34.7 | 899 | 70.5 |
| 2 | 郧阳区 | 98.2 | 22.0 | 574 | 63.1 |
| 3 | 竹溪县 | 19.9 | 25.0 | 297 | 70.8 |
| 4 | 丹江口市 | 61.0 | 19.8 | 178 | 63.9 |
| 5 | 房县 | 4.7 | 20.0 | 406 | 66.2 |
| 6 | 郧西县 | 19.8 | 27.0 | 424 | 60.5 |
| 7 | 竹山县 | 5.0 | 9.4 | 475 | 70.3 |

# 六、生态环境质量

根据《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2015），2018年，全市生态环境状况指数（EI）为76.32，生态环境状况为优(EI≥75为优，55≤EI＜75为良)，与上年持平。从各县（市、区）来看，房县生态环境状况最好，其指数为78.78；然后依次为张湾区（78.68）、茅箭区（78.51）、竹溪县（77.56）、竹山县（77.13），上述5个县市区的生态环境状况指数均高于全市生态环境状况指数值。生态环境状况指数最低的为郧阳区（73.37），除郧阳区、丹江口市生态环境状况为良，其余县市区生态环境状况均为优。体见图6-1和表6-1。

图6-1   2018年十堰市生态环境状况图

表6-1   十堰市生态环境状况指数统计表

| 年份 | 区县代码 | 县（市、区） | 生态环境状况指数分级 | 生态环境状况指数 | 生物丰度指数 | 植被覆盖指数 | 水网密度指数 | 土地胁迫指数 | 污染负荷指数 | 排序 | 全省排名情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 420302 | 茅箭区 | 优 | 78.51 | 85.84 | 97.11 | 8.16 | 12.94 | 0.90 | 16 | 在全省103个县市区的排名 |
| 2018 | 420303 | 张湾区 | 优 | 78.68 | 85.90 | 97.03 | 10.35 | 13.95 | 1.03 | 14 |  |
| 2018 | 420304 | 郧阳区 | 良 | 73.37 | 70.38 | 95.77 | 15.44 | 16.69 | 0.14 | 34 |  |
| 2018 | 420322 | 郧西县 | 优 | 75.60 | 75.16 | 100.65 | 9.67 | 15.45 | 0.05 | 29 |  |
| 2018 | 420323 | 竹山县 | 优 | 77.13 | 73.00 | 102.28 | 15.56 | 8.78 | 0.04 | 21 |  |
| 2018 | 420324 | 竹溪县 | 优 | 77.56 | 73.90 | 102.48 | 18.71 | 11.53 | 0.06 | 20 |  |
| 2018 | 420325 | 房县 | 优 | 78.78 | 78.52 | 104.57 | 10.99 | 9.89 | 0.09 | 12 |  |
| 2018 | 420381 | 丹江口市 | 良 | 73.61 | 65.00 | 90.88 | 34.00 | 12.99 | 0.10 | 33 |  |
| 2018 | 420300 | 全市 | 优 | 76.32 | 73.81 | 99.74 | 16.24 | 12.47 | 0.13 | 4 | 全省17个地市州、神农架林区的排名 |

# 附图3    十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# 附表1：

2019年全省空气颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度及同比情况统计表

| PM10 | PM2.5 |
| --- | --- |
| 按平均浓度排序（μg/m3） | 按同期增幅排序（%） | 按平均浓度排序（μg/m3） | 按同期增幅排序（%） |
| 排名 | 地方 | 2019年 | 排名 | 地方 | 同期增幅 | 排名 | 地方 | 2019年 | 排名 | 地方 | 同期增幅 |
| 1 | 神农架 | 35 | 1 | 仙桃 | -8.5 | 1 | 神农架 | 21 | 1 | 恩施 | -5.9 |
| 2 | 咸宁 | 56 | 2 | 天门 | -1.4 | 2 | 恩施 | 32 | 2 | 鄂州 | -4.5 |
| 3 | 恩施 | 58 | 3 | 襄阳 | -1.2 | 3 | 咸宁 | 36 | 3 | 十堰 | -2.5 |
| 4 | 十堰 | 68 | 4 | 随州 | 0 | 4 | 十堰 | 39 | 4 | 黄石 | -2.4 |
| 5 | 随州 | 69 | 5 | 宜昌 | 1.4 | 4 | 黄石 | 40 | 5 | 武汉 | -2.2 |
| 6 | 黄石 | 71 | 5 | 荆门 | 1.4 | 4 | 黄冈 | 40 | 6 | 仙桃 | 0 |
| 6 | 武汉 | 71 | 7 | 荆州 | 2.5 | 4 | 仙桃 | 40 | 6 | 随州 | 0 |
| 8 | 天门 | 72 | 8 | 武汉 | 2.9 | 4 | 潜江 | 40 | 6 | 荆州 | 0 |
| 9 | 孝感 | 73 | 9 | 黄冈 | 4.3 | 9 | 鄂州 | 42 | 9 | 孝感 | 2.4 |
| 9 | 黄冈 | 73 | 10 | 十堰 | 4.6 | 9 | 随州 | 42 | 10 | 黄冈 | 2.6 |
| 9 | 宜昌 | 73 | 11 | 孝感 | 5.8 | 11 | 孝感 | 43 | 11 | 咸宁 | 2.9 |
| 9 | 潜江 | 73 | 12 | 黄石 | 6.0 | 12 | 天门 | 44 | 12 | 襄阳 | 3.4 |
| 13 | 鄂州 | 74 | 12 | 鄂州 | 7.2 | 13 | 武汉 | 45 | 12 | 荆门 | 3.7 |
| 14 | 仙桃 | 75 | 14 | 恩施 | 7.4 | 13 | 荆州 | 46 | 14 | 宜昌 | 4.0 |
| 14 | 荆门 | 75 | 15 | 咸宁 | 7.7 | 15 | 宜昌 | 52 | 15 | 潜江 | 5.3 |
| 16 | 荆州 | 83 | 16 | 潜江 | 9.0 | 16 | 荆门 | 56 | 16 | 天门 | 10.0 |
| 17 | 襄阳 | 84 | 17 | 神农架 | 9.4 | 17 | 襄阳 | 60 | 17 | 神农架 | 40.0 |
| 全省 | 70 | 全省 | 2.9% | 全省 | 42 | 全省 | 2.4% |

# 附表2：

2019年全省其他气态污染物平均浓度及同比情况统计表

| SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | CO日均值第95百分位数（mg/m3） | O3_8第90百分位数（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 城市 | 2019年 | 同期增幅(%) | 排序 | 城市 | 2019年 | 同期增幅(%) | 排序 | 城市 | 2019年 | 同期增幅(%) | 排序 | 城市 | 2019年 | 同期增幅(%) |
| 1 | 恩施 | 4 | -33.3 | 1 | 神农架 | 9 | 12.5 | 1 | 神农架 | 1 | -9.1 | 1 | 神农架 | 119 | 15.5 |
| 2 | 神农架 | 5 | -16.7 | 2 | 天门 | 18 | -5.3 | 2 | 咸宁 | 1.2 | -14.3 | 2 | 恩施 | 126 | 43.2 |
| 3 | 孝感 | 7 | -22.2 | 3 | 孝感 | 21 | 5 | 2 | 荆门 | 1.2 | -14.3 | 3 | 十堰 | 140 | 5.3 |
| 3 | 咸宁 | 7 | 40 | 3 | 咸宁 | 21 | 0 | 2 | 黄冈 | 1.2 | -7.7 | 4 | 潜江 | 156 | 8.3 |
| 3 | 随州 | 7 | 0 | 3 | 恩施 | 22 | 0 | 5 | 恩施 | 1.3 | -7.1 | 5 | 荆州 | 158 | 9.7 |
| 3 | 宜昌 | 7 | -30 | 3 | 潜江 | 22 | 15.8 | 6 | 随州 | 1.4 | 0 | 6 | 随州 | 160 | 12.7 |
| 7 | 仙桃 | 9 | -10 | 7 | 随州 | 24 | 9.1 | 6 | 宜昌 | 1.4 | 0 | 7 | 荆门 | 161 | 14.2 |
| 7 | 十堰 | 9 | -35.7 | 8 | 黄冈 | 25 | 13.6 | 6 | 仙桃 | 1.4 | -12.5 | 8 | 宜昌 | 162 | 23.7 |
| 7 | 荆门 | 9 | -35.7 | 8 | 仙桃 | 25 | 8.7 | 6 | 十堰 | 1.4 | 7.7 | 8 | 襄阳 | 162 | 14.1 |
| 7 | 荆州 | 9 | -35.7 | 10 | 十堰 | 26 | 0 | 6 | 潜江 | 1.4 | 0 | 8 | 鄂州 | 162 | 7.3 |
| 7 | 武汉 | 9 | 12.5 | 11 | 荆门 | 27 | -12.9 | 6 | 襄阳 | 1.4 | -6.7 | 8 | 仙桃 | 162 | 7.3 |
| 12 | 天门 | 10 | 0 | 12 | 宜昌 | 29 | -6.5 | 12 | 荆州 | 1.5 | -11.8 | 12 | 天门 | 165 | 7.1 |
| 12 | 潜江 | 10 | -16.7 | 13 | 襄阳 | 32 | 3.2 | 12 | 武汉 | 1.5 | 7.1 | 13 | 黄石 | 167 | 10.6 |
| 12 | 黄冈 | 10 | 25 | 13 | 荆州 | 32 | 3.2 | 12 | 黄石 | 1.5 | -6.2 | 13 | 黄冈 | 167 | 4.4 |
| 15 | 襄阳 | 11 | -15.4 | 15 | 黄石 | 33 | 0 | 15 | 孝感 | 1.6 | 0 | 15 | 咸宁 | 170 | 14.1 |
| 16 | 鄂州 | 12 | 20 | 16 | 鄂州 | 34 | 6.2 | 15 | 天门 | 1.6 | 14.3 | 16 | 孝感 | 171 | 8.2 |
| 17 | 黄石 | 14 | 7.7 | 17 | 武汉 | 44 | 2.3 | 15 | 鄂州 | 1.6 | 6.7 | 17 | 武汉 | 183 | 21.2 |
| 全省 | 11 | -15.4 | 全省 | 28 | 0 | 全省 | 1.6 | -5.9 | 全省 | 154 | 10.8 |

# 附表3：

2019年全省优良天数及同比情况统计表

| 排序 | 城市 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 2019年优良天数比例 | 较2018年同期提高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 216 | 143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.4% | -1.6% |
| 2 | 恩施 | 145 | 199 | 16 | 2 | 2 | 0 | 94.5% | 1.9% |
| 3 | 十堰 | 73 | 239 | 47 | 2 | 4 | 0 | 85.5% | -3.3% |
| 4 | 潜江 | 48 | 247 | 54 | 11 | 5 | 0 | 80.8% | -8.4% |
| 5 | 黄冈 | 43 | 249 | 67 | 5 | 1 | 0 | 80.0% | 0.5% |
| 6 | 鄂州 | 50 | 239 | 70 | 5 | 1 | 0 | 79.2% | -1.6% |
| 7 | 咸宁 | 83 | 204 | 74 | 4 | 0 | 0 | 78.6% | -8.5% |
| 8 | 黄石 | 46 | 240 | 75 | 3 | 1 | 0 | 78.4% | -4.1% |
| 9 | 仙桃 | 49 | 235 | 73 | 4 | 4 | 0 | 77.8% | -1.9% |
| 10 | 随州 | 47 | 234 | 73 | 7 | 4 | 0 | 77.0% | -5.7% |
| 11 | 荆州 | 48 | 231 | 73 | 9 | 4 | 0 | 76.4% | -3.3% |
| 12 | 天门 | 55 | 221 | 78 | 7 | 4 | 0 | 75.6% | -2.1% |
| 13 | 孝感 | 45 | 227 | 80 | 11 | 2 | 0 | 74.5% | -4.1% |
| 14 | 宜昌 | 54 | 197 | 78 | 21 | 12 | 3 | 68.8% | -10.4% |
| 15 | 武汉 | 41 | 204 | 103 | 15 | 2 | 0 | 67.1% | -9.1% |
| 16 | 荆门 | 43 | 195 | 87 | 26 | 11 | 3 | 65.2% | -8.5% |
| 17 | 襄阳 | 41 | 188 | 89 | 27 | 16 | 4 | 62.7% | -7.2% |
| 全省 | 77.7% | -4.5% |

# 附表4：

2019年全省空气质量综合指数排名表

| 排序 | 城市 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 2.39 | 0.74 | O3 |
| 2 | 恩施 | 3.47 | 0.91 | PM2.5 |
| 3 | 咸宁 | 3.83 | 1.06 | O3 |
| 4 | 十堰 | 4.11 | 1.11 | PM2.5 |
| 5 | 潜江 | 4.23 | 1.14 | PM2.5 |
| 6 | 随州 | 4.26 | 1.20 | PM2.5 |
| 6 | 黄冈 | 4.31 | 1.14 | PM2.5 |
| 8 | 仙桃 | 4.34 | 1.14 | PM2.5 |
| 9 | 天门 | 4.34 | 1.26 | PM2.5 |
| 10 | 孝感 | 4.38 | 1.23 | PM10 |
| 11 | 黄石 | 4.62 | 1.14 | PM2.5 |
| 12 | 鄂州 | 4.72 | 1.20 | PM2.5 |
| 13 | 宜昌 | 4.73 | 1.49 | PM2.5 |
| 14 | 荆门 | 4.81 | 1.60 | PM2.5 |
| 15 | 荆州 | 4.82 | 1.31 | PM2.5 |
| 16 | 武汉 | 5.07 | 1.29 | PM2.5 |
| 17 | 襄阳 | 5.25 | 1.71 | PM2.5 |

# 附表5：

2019年十堰市各县市区主要污染物浓度及同比情况统计表

| 区域 | 主要污染物监测结果 |
| --- | --- |
|  | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | PM10(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) |
|  | 2019 | 2018 | 同比 | 2019 | 2018 | 同比 | 2019 | 2018 | 同比 | 2019 | 2018 | 同比 | 2019 | 2018 | 同比 | 2019 | 2018 | 同比 |
| 茅箭区 | 9 | 14 | -35.7% | 32 | 32 | 0% | 74 | 69 | 8.7% | 1.6 | 1.4 | 14.3% | 135 | 126 | 7.1% | 43 | 45 | -4.4% |
| 张湾区 | 9 | 17 | -47.1% | 23 | 23 | 0% | 62 | 62 | 0% | 1.4 | 1.3 | 7.7% | 144 | 128 | 12.5% | 41 | 39 | 5.1% |
| 开发区 | 8 | 10 | -20.0% | 24 | 24 | 0% | 66 | 64 | 3.1% | 1.3 | 1.3 | 0% | 136 | 146 | -6.8% | 36 | 37 | -2.7% |
| 郧阳区 | 8 | 7 | 14.3% | 15 | 13 | 15.4% | 60 | 58 | 3.4% | 1.9 | 1.2 | 58.3% | 148 | 136 | 8.8% | 32 | 29 | 10.3% |
| 武当山特区 | 9 | 10 | -10.0% | 18 | 17 | 5.9% | 58 | 55 | 5.5% | 1.2 | 1.1 | 9.1% | 148 | 154 | -3.9% | 34 | 30 | 13.3% |
| 丹江口市 | 13 | 12 | 8.3% | 22 | 22 | 0% | 66 | 68 | -1.5% | 1.5 | 1.7 | -11.8% | 155 | 156 | -0.6% | 41 | 40 | 2.5% |
| 郧西县 | 7 | 7 | 0% | 19 | 17 | 11.8% | 55 | 55 | 0% | 1.5 | 1.4 | 7.1% | 136 | 131 | 3.8% | 36 | 33 | 9.1% |
| 竹山县 | 11 | 12 | -8.3% | 15 | 15 | 0% | 61 | 49 | 24.5% | 1.4 | 1.4 | 0% | 117 | 125 | -6.4% | 35 | 31 | 12.9% |
| 竹溪县 | 9 | 10 | -10.0% | 9 | 8 | 12.5% | 51 | 55 | -7.3% | 1.4 | 1.2 | 16.7% | 124 | 116 | 6.9% | 33 | 33 | 0% |
| 房 县 | 11 | 9 | 22.2% | 17 | 17 | 0% | 58 | 57 | 1.8% | 1.5 | 1.6 | -6.3% | 126 | 102 | 23.5% | 34 | 32 | 6.3% |
| 十堰城区 | 9 | 14 | -35.7% | 26 | 26 | 0% | 68 | 65 | 4.6% | 1.4 | 1.3 | 7.7% | 140 | 133 | 5.3% | 39 | 40 | -2.5% |
| 全市 | 9 | 11 | -18.2% | 19 | 19 | 0% | 61 | 59 | 3.4% | 1.5 | 1.4 | 7.1% | 137 | 132 | 3.8% | 36 | 35 | 2.9% |
| 二级标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 |

# 附表6：

2019年十堰市各县市区优良率、综合指数及同比情况统计表

| 优良率 | 综合指数 |
| --- | --- |
| 排序 | 区域 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 排序 | 区域 | 2019年 | 2018年 | 同比 |
| 1 | 房县 | 93.4% | 93.2% | 0.2% | 1 | 竹溪县 | 3.17 | 3.12 | 1.6% |
| 2 | 竹山县 | 93.2% | 92.4% | 0.8% | 2 | 竹山县 | 3.51 | 3.30 | 6.4% |
| 3 | 竹溪县 | 92.1% | 94.7% | -2.6% | 3 | 房县 | 3.57 | 3.33 | 7.2% |
| 4 | 郧阳区 | 88.2% | 92.3% | -4.1% | 4 | 武当山特区 | 3.62 | 3.48 | 4.0% |
| 5 | 郧西县 | 86.8% | 91.5% | -4.7% | 5 | 郧西县 | 3.65 | 3.44 | 6.1% |
| 6 | 武当山特区 | 86.8% | 85.9% | 0.9% | 6 | 郧阳区 | 3.68 | 3.25 | 13.2% |
| 7 | 开发区 | 86.5% | 84.5% | 2.0% | 7 | 开发区 | 3.87 | 3.97 | -2.5% |
| 8 | 茅箭区 | 84.8% | 86.0% | -1.2% | 8 | 张湾区 | 4.04 | 3.98 | 1.5% |
| 9 | 张湾区 | 82.9% | 90.4% | -7.5% | 9 | 丹江口市 | 4.23 | 4.26 | -0.7% |
| 10 | 丹江口市 | 81.6% | 80.7% | 0.9% | 10 | 茅箭区 | 4.48 | 4.45 | 0.7% |
| 十堰城区 | 85.5% | 88.8% | -3.3% | 十堰城区 | 4.14 | 4.11 | 1.0% |
| 全市 | 87.6% | 89.2% | -1.6% | 全市 | 3.81 | 3.70 | 3.0% |

# 附表7：

2019年十堰市和各县市区考核目标完成情况统计表

| 区域 | PM10年均浓度（ug/m3） | PM2.5年均浓度（ug/m3） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年均值 | 2019年目标 | 完成情况 | 2019年均值 | 2019年目标 | 完成情况 | 2019年达标率 | 2019年目标 | 完成情况 |
| 茅箭区 | 74 | 70 | 否 | 43 | 44 | 是 | 84.8% | 87.9% | 否 |
| 张湾区 | 62 | 64 | 是 | 41 | 40 | 否 | 82.9% | 89.7% | 否 |
| 开发区 | 66 | 66 | 是 | 36 | 37 | 是 | 86.5% | 86.8% | 否 |
| 郧阳区 | 60 | 59 | 否 | 32 | 31 | 否 | 88.2% | 90.4% | 否 |
| 武当山特区 | 58 | 57 | 否 | 34 | 32 | 否 | 86.8% | 86.0% | 是 |
| 丹江口市 | 66 | 69 | 是 | 41 | 41 | 是 | 81.6% | 81.7% | 否 |
| 郧西县 | 55 | 57 | 是 | 36 | 35 | 否 | 86.8% | 89.4% | 否 |
| 竹山县 | 61 | 52 | 否 | 35 | 32 | 否 | 93.2% | 92.8% | 是 |
| 竹溪县 | 51 | 55 | 是 | 33 | 33 | 是 | 92.1% | 93.2% | 否 |
| 房 县 | 58 | 58 | 是 | 34 | 33 | 否 | 93.4% | 92.2% | 是 |
| 十堰市 | 68 | 70 | 是 | 40 | 41（激励） | 是 | 85.5% | 88.5% | 否 |

# Text boxes

全市EI值

附图2   十堰市县级以上集中式饮用水水源地监测点位图