目   录

第一部分 地表水环境质量	 2

一、概述	2

二、地表水环境质量状况	4

2.1 地表水断面水质变化情况	4

2.2 跨界断面水质监测情况	6

2.3 水库	 6

2.4 集中式饮用水源地水质	7

2.5 水质变化	8

2.6 建议	8

第二部分 环境空气质量	9

一、概述	9

二、 2020年5月份十堰城区环境空气质量情况	 9

2.1空气质量优良天数情况	9

2.2主要污染物浓度情况	9

三、2020年5月份全市环境空气质量情况	10

3.1空气质量优良天数情况	10

3.2主要污染物浓度情况	12

3.3全市排名情况	13

3.4全市空气自动站数据监测情况	13

四、2020年4月份全省各市州排名情况	14

五、原因分析	15

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	16

附录2：环境空气质量评价标准与方法	19

附录3：监测点位图	20

# 地表水环境质量

## 一、概述

2020年5月份，十堰市环境保护监测站及目标考核断面第三方检测机构对我市36个地表水监测断面（28个河流断面、2座水库8个监测点）、4个地级以上集中式饮用水水源地开展了水质监测。十三五断面采用国家终审数据，十堰市“十四五”新增7个（化口、青曲、淘谷河口、东河口、双岔、彦家洲、新洲烂泥湾）国控断面采用国家初审数据平均值。“十四五”新增断面水石门（与陕西省交界）国家未公布数据，本次不参与评价。

5月我市4个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

5月份，我市36个地表水监测断面水质总体为“优”。水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有 33个（其中Ⅰ类断面13个，Ⅱ类断面15个，Ⅲ类断面5个），占91.7%；Ⅳ类断面1个（神定河口），占2.8%；Ⅴ类断面1个（泗河口），占2.8%；劣Ⅴ类断面1个（双岔），占2.8%。36个地表水监测断面达标率为88.9%（28个断面达标）；超标断面4个：新洲、何家湾、江北大桥、双岔。

5月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾、马栏河口断面现状类别均为Ⅱ类，水质状况为“优”。

图1-1  2020年5月十堰市地表水水质类别构成图

表1-1   2020年5月份地表水河流监测断面水质类别汇总表

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉 江 | 羊 尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 2 |  | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 3 |  | 蔡 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 4 |  | 沈 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 5 |  | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 金钱河 | 玉皇滩 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 7 |  | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 8 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | — | Ⅰ | Ⅰ | — |  |
| 9 |  | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | — |
| 10 | 堵 河 | 界牌沟 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 |  | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 |  | 潘口水库坝上 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅳ | 优 | — |
| 14 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — |
| 15 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 16 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 17 |  | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 18 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 19 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮、总磷为Ⅴ类标准，其他指标为Ⅳ类 | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 轻度污染 | — |
| 20 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮、总磷为Ⅴ类标准，其他指标为Ⅳ类 | Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 中度污染 | — |
| 21 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | CODcr（17mg/L）Ⅲ类，超标0.13倍；CODMn（4.1mg/L）Ⅲ类，超标0.025倍；BOD5（3.5mg/L），超标0.17倍 |
| 22 | 南 河 | 马栏河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

表1-2   2020年5月份地表水新增十四五断面水质类别汇总表

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 堵 河 | 化口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | — | Ⅰ | 优 | — |
| 3 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | — | Ⅱ | 优 | — |
| 4 | 竹溪河 | 双 岔 | 国控 | Ⅲ | 劣Ⅴ | — | Ⅲ | 重度污染 | pH值（劣Ⅴ类）9.12 |
| 5 | 汇湾河 | 新洲烂泥湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | — | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | — | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 北河 | 彦家洲 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | — | — | 优 | — |

备注： “十四五”新增断面国家未公布终审数据，评价采用初审数据平均值。

表1-3  2020年5月份地表水水库监测断面水质类别汇总表

| 序号 | 水库 名称 | 点位名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 营养化状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — | 贫营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | 总磷（0.04mg/L）Ⅲ类，超标0.6倍 | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | 良好 | 总磷（0.03mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | 中营养 |
| 4 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 5 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |

## 二、地表水环境质量状况

### 2.1 地表水断面水质变化情况

5月份，36个地表水监测断面达标率为88.9%，与上月相比降低4.4个百分点。其中：何家湾断面水质类别由Ⅰ类下降到Ⅲ类，天河口断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类，江北大桥断面水质类别由Ⅰ类下降到Ⅲ类，泗河口断面水质类别由Ⅳ类下降到Ⅴ类；孙家湾断面水质类别由Ⅲ类上升到Ⅱ类，神定河口断面水质类别由Ⅴ类上升到Ⅳ类，其余断面水质类别与上月持平。

表2-1  2020年5月份地表水监测断面水质与上月比变化情况

| 断面 名称 | 2020年5月 | 2020年4月 | 变化 趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 水质 类别 | 超标项目、类别及超标倍数 |  |
| 何家湾 | Ⅲ | 总磷（0.04mg/L）Ⅲ类，超标0.6倍 | Ⅰ | — | 变差 |
| 天河口 | Ⅲ | — | Ⅱ | — | 变差 |
| 江北大桥 | Ⅲ | 总磷（0.03mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | Ⅰ | — | 变差 |
| 泗河口 | Ⅴ | — | Ⅳ | — | 变差 |
| 神定河口 | Ⅳ | — | Ⅴ | — | 变好 |
| 孙家湾 | Ⅱ |  | Ⅲ |  | 变好 |

5月份，36个地表水监测断面达标率为88.9%，达标率与去年同期相比上升3.2个百分点。其中：五龙泉由Ⅲ类上升到Ⅰ类，剑河口断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅱ类，神定河口断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅳ类，泗河口断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类；新洲、江北大桥断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类。其余断面水质类别与去年同期持平。

表2-2 2020年5月份地表水监测断面水质与去年同期比变化情况

| 断面名称 | 2020年5月 | 2019年5月 | 变化 趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水质类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 水质类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 |  |
| 五龙泉 | Ⅰ | — | Ⅲ | — | 变好 |
| 剑河口 | Ⅱ | — | Ⅳ | — | 变好 |
| 神定河口 | Ⅳ | — | 劣Ⅴ | 氨氮（劣Ⅴ类）11.1mg/L 总磷（劣Ⅴ类）0.61mg/L CODcr(Ⅴ类)0.27倍 | 变好 |
| 泗河口 | Ⅴ | — | 劣Ⅴ | 氨氮（劣Ⅴ类）3.62mg/L | 变好 |
| 江北大桥 | Ⅲ | 总磷（0.03mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | Ⅱ | — | 变差 |
| 新洲 | Ⅲ | CODcr（17mg/L）Ⅲ类，超标0.13倍； CODMn（4.1mg/L）Ⅲ类，超标0.025倍；BOD5（3.5mg/L），超标0.17倍 | Ⅱ | — | 变差 |
| 双岔 | 劣Ⅴ | pH值（劣Ⅴ类）9.12（范围6-9） | Ⅲ | — | 变差 |

### 2.2 跨界断面水质监测情况

5月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾、马栏河口断面现状类别均为Ⅱ类，水质状况为“优”。

表2-3 2020年5月份十堰市跨市界考核断面水质监测情况

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划类别 | 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈 湾 | 0.06 | 0.04 | 1.8 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |
| 马栏河口 | 0.16 | 0.06 | 2.8 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

### 2.3 水库

丹江口水库6个测点（坝上中、五龙泉、何家湾、江北大桥、龙口、莲花）、黄龙水库2个测点（1#、2#）水质现状类别为Ⅰ-Ⅲ类，水质状况为“优”-“良好”。5月丹江口水库营养状态级别为中营养，差于上月（4月为贫营养），黄龙水库营养状态级别跟上月持平（贫营养）。

表2-4 2020年5月份地表水水库监测断面水质类别汇总

| 序号 | 水库 名称 | 点位名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 营养化状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — | 贫营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | 总磷（0.04mg/L）Ⅲ类，超标0.6倍 | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | 良好 | 总磷（0.03mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | 中营养 |
| 4 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 5 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 中营养 |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |

图1-2 水库营养状态指数变化情况

### 2.4 集中式饮用水源地水质

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，5月份，我市4个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。与上月相比，茅塔河水库水质类别由Ⅲ类上升到Ⅱ类，马家河水库水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类，其余断面与上月持平。与去年同期相比，马家河水库水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类，其余断面与去年同期持平。

表2-5  十堰市地级以上在用集中式饮用水水源地水质达标情况

| 序号 | 水源地 | 水质类别 | 达标 情况 | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 达标 | 优 |
| 2 | 茅塔河水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 3 | 马家河水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 良好 |
| 4 | 余家湾水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 优 |

### 2.5 水质变化

本月何家湾断面未达标（Ⅲ类），超标因子总磷，浓度0.04mg/L（考核目标为≤0.025mg/L）；江北大桥断面未达标（Ⅲ类），超标因子总磷，浓度0.03mg/L（考核目标为≤0.025mg/L）；新洲断面未达标（Ⅲ类），超标因子化学需氧量，浓度17mg/L（考核目标为≤15mg/L），高锰酸盐指数，浓度4.1 mg/L（考核目标为≤4mg/L），五日生化需氧量，浓度3.5mg/L（考核目标为≤3mg/L）；双岔断面未达标（劣Ⅴ类），超标因子pH，9.12（考核范围为6-9）。

### 2.6 建议

（一）请有关部门针对辖区内不稳定达标的何家湾、江北大桥、新洲断面及时排查问题原因，采取有效措施，确保水质稳定达标并持续改善。

（二）切实推进神定河、泗河水质巩固提升各项重点工程，确保早日发挥环境效益；按照职责分工，做好降雨等条件下调度工作，加强污水处理厂的运维管理和污水管网巡查，确保神定河、泗河水质稳定达标。

（三）密切关注水质自动站数据，适应2020年水质考核数据采信规则变化，提前研判水质断面达标形势，采取有力措施，确保水质稳定达标。

# 第二部分 环境空气质量

## 一、概述

2020年5月份，我市中心城区环境空气量优良天数达标率87.1%，较去年同期下降6.4百分点；PM10平均浓度46μg/m3，较去年同期下降17.9%；PM2.5平均浓度25μg/m3，较去年同期下降3.8%。

2020年1至5月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率92.1%，较去年同期上升13.3个百分点；PM10平均浓度57μg/m3，较去年同期下降33.7%；PM2.5平均浓度35μg/m3，较去年同期下降31.4%。

## 二、 2020年5月份十堰城区环境空气质量情况

### 2.1空气质量优良天数情况

2020年5月份，十堰市城区环境空气质量有效监测天数为31天，其中优良天数27天，达标率为87.1%，其中“优”6天，所占比例19.4%；“良”21天，所占比例67.7%；“轻度污染”4天，所占比例12.9%。

### 2.2主要污染物浓度情况

PM10平均浓度为46μg/m3，较去年同期下降17.9%；

PM2.5平均浓度为25ug/m3，较去年同期下降3.8%；

SO2平均浓度为6μg/m3，较去年同期下降14.3%；

NO2平均浓度为17μg/m3，较去年同期下降19.0%；

CO平均浓度为1.0mg/m3，较去年同期持平；

O3平均浓度为165μg/m3，较去年同期上升17.0%。

## 三、2020年5月份全市环境空气质量情况

我市10个县市区环境空气质量的统计和评价点位设置情况为：茅箭区按“滨河新村”1个站统计评价；张湾区按“刘家沟”1个站统计评价；十堰经济技术开发区按“铁二处”1个站统计评价；郧阳区按“郧阳区金沙路”和“郧阳区柳新路”2个站统计评价；武当山旅游经济特区按“武当山特区沿河路”1个站统计评价；丹江口市按“丹江口市沙陀营路”和“丹江口市武当大道”2个站统计评价；郧西县按“郧西县环城西路”和“郧西县五龙河大道”2个站统计评价；竹山县按“竹山县体育路”1个站统计评价；竹溪县按“竹溪县东风路”1个站统计评价；房县按“房县房陵东大道”和“房县诗经大道”2个站统计评价；“武当山”空气自动站作为对照点不参与评价。

### 3.1空气质量优良天数情况

2020年5月份，全市10个县市区空气质量优良率在80.0%~100%之间。空气质量优良率由高到低排序，依次为：郧西县、竹山县、郧阳区、房县、张湾区、竹溪县、武当山旅游经济特区、丹江口市、茅箭区和十堰经济技术开发区。详见图3-1。

图3-1   2020年5月份十堰市各县市区空气质量优良率情况

从空气质量级别来看，全市10个县市区均未出现重污染天气，最高级别为三级、轻度污染。详见图3-2、表3-1。

图3-2   2020年5月份十堰市各县市区空气质量级别情况

表3-1 2020年5月份空气质量级别分级表

| 序号 | 区 域 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郧西县 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2 | 竹山县 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 | 郧阳区 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.8% |
| 4 | 房县 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.8% |
| 5 | 张湾区 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.7% |
| 6 | 竹溪县 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.7% |
| 7 | 武当山旅游经济特区 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5% |
| 8 | 丹江口市 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.1% |
| 9 | 茅箭区 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.3% |
| 10 | 十堰经济技术开发区 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.0% |
| 武当山（对照点） | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 中心城区 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.1% |
| 注： |

### 3.2主要污染物浓度情况

2020年5月份，全市10个县市区主要污染物浓度情况如下：

PM10平均浓度范围为40~54μg/m3，均未超过二级标准限值；

PM2.5平均浓度范围为20~27μg/m3，均未超过二级标准限值；

SO2平均浓度范围为4~30μg/m3，均未超过二级标准限值；

NO2平均浓度范围为8~23μg/m3，均未超过二级标准限值；

CO平均值浓度范围为0.6~1.2mg/m3，均未超过二级标准限值；

O3平均值浓度范围为131~178μg/m3，茅箭区、十堰经济技术开发区和丹江口市超过二级标准限值。详见表3-2。

表3-2  2020年5月份十堰市各县市区主要污染物监测结果统计表

| 区域 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO （mg/m3） | O3 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茅箭区 | 54 | 27 | 8 | 23 | 1.2 | 162 |
| 张湾区 | 40 | 26 | 6 | 14 | 0.9 | 156 |
| 十堰经济 技术开发区 | 47 | 21 | 5 | 15 | 0.8 | 178 |
| 郧阳区 | 47 | 24 | 6 | 11 | 0.8 | 153 |
| 武当山旅游 经济特区 | 44 | 20 | 8 | 11 | 0.8 | 150 |
| 丹江口市 | 50 | 26 | 12 | 17 | 1.2 | 164 |
| 郧西县 | 42 | 26 | 7 | 13 | 1.0 | 131 |
| 竹山县 | 52 | 24 | 12 | 14 | 0.7 | 134 |
| 竹溪县 | 40 | 23 | 4 | 8 | 0.6 | 147 |
| 房 县 | 47 | 22 | 30 | 14 | 1.0 | 142 |
| 武当山 （对照点） | 34 | 15 | 7 | 6 | 0.8 | 153 |
| 十堰城区 | 46 | 25 | 6 | 17 | 1.0 | 165 |
| 空气质量二级标准限值 | 70 | 35 | 60 | 40 | 4 | 160（日最大8小时滑动平均） |

### 3.3全市排名情况

2020年5月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市10个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、武当山旅游经济特区、郧西县、郧阳区、张湾区、竹山县、十堰经济技术开发区、房县、丹江口市和茅箭区。详见表3-3。

表3-3  2020年5月份十堰市各县市区环境空气质量排名情况表

| 排名 | 区域 | PM10单项 质量指数 | PM2.5单项 质量指数 | SO2单项 质量指数 | NO2单项 质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 0.57 | 0.66 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.92 | 2.57 |
| 2 | 武当山旅游经济特区 | 0.63 | 0.57 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.94 | 2.75 |
| 3 | 郧西县 | 0.60 | 0.74 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 0.82 | 2.85 |
| 4 | 郧阳区 | 0.67 | 0.69 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.96 | 2.90 |
| 5 | 张湾区 | 0.57 | 0.74 | 0.10 | 0.35 | 0.22 | 0.98 | 2.96 |
| 6 | 竹山县 | 0.74 | 0.69 | 0.20 | 0.35 | 0.18 | 0.84 | 3.00 |
| 7 | 十堰经济技术开发区 | 0.67 | 0.60 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 1.11 | 3.04 |
| 8 | 房县 | 0.67 | 0.63 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.89 | 3.29 |
| 9 | 丹江口市 | 0.71 | 0.74 | 0.20 | 0.42 | 0.30 | 1.02 | 3.39 |
| 10 | 茅箭区 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.58 | 0.30 | 1.01 | 3.56 |

### 3.4全市空气自动站数据监测情况

表3-4  2020年5月份十堰市各站点主要污染物监测结果统计表

| 序号 | 站点名称 | 区域 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO （mg/m3) | O3 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨河新村 | 茅箭区 | 54 | 27 | 8 | 23 | 1.2 | 162 |
| 2 | 茅箭区北京路 |  | 50 | 23 | 10 | 23 | 1.0 | 161 |
| 3 | 刘家沟 | 张湾区 | 40 | 26 | 6 | 14 | 0.9 | 156 |
| 4 | 张湾区西城路 |  | 37 | 19 | 7 | 16 | 0.8 | 128 |
| 5 | 铁二处 | 十堰经济技术开发区 | 47 | 21 | 5 | 15 | 0.8 | 178 |
| 6 | 郧阳区金沙路 | 郧阳区 | 51 | 25 | 5 | 9 | 0.7 | 148 |
| 7 | 郧阳区柳新路 |  | 43 | 24 | 7 | 14 | 0.8 | 155 |
| 8 | 武当山（对照点） | 武当山旅游经济特区 | 34 | 15 | 7 | 6 | 0.8 | 153 |
| 9 | 武当山特区沿河路 |  | 44 | 20 | 8 | 11 | 0.8 | 150 |
| 10 | 丹江口市沙陀营路 | 丹江口市 | 50 | 28 | 13 | 20 | 1.6 | 160 |
| 11 | 丹江口市武当大道 |  | 50 | 24 | 10 | 15 | 1.0 | 166 |
| 12 | 郧西县环城西路 | 郧西县 | 42 | 24 | 6 | 16 | 0.9 | 132 |
| 13 | 郧西县五龙河大道 |  | 41 | 29 | 7 | 9 | 1.3 | 132 |
| 14 | 竹山县城区 | 竹山县 | 52 | 24 | 12 | 14 | 0.7 | 134 |
| 15 | 竹溪县东风路 | 竹溪县 | 40 | 23 | 4 | 8 | 0.6 | 147 |
| 16 | 房县房陵东大道 | 房 县 | 49 | 20 | 22 | 13 | 1.0 | 182 |
| 17 | 房县诗经大道 |  | 46 | 25 | 37 | 15 | 0.9 | 118 |

## 四、2020年4月份全省各市州排名情况

根据湖北省环保厅《2020年4月湖北省重点城市环境空气质量报告》，对全省2020年4月份空气质量监测结果进行统计，空气质量综合指数相对较好到相对较差的次序依次是：神农架、恩施、天门、潜江、十堰、咸宁、宜昌、随州、孝感、荆门、荆州、武汉、仙桃、黄冈、襄阳、鄂州和黄石。详见表4-1。

表4-1  2020年4月份全省空气质量综合指数排名表

| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 2.05 | 0.72 | O3 |
| 2 | 恩施 | 2.97 | 0.79 | O3 |
| 3 | 天门 | 3.30 | 1.00 | O3 |
| 4 | 潜江 | 3.46 | 1.09 | O3 |
| 5 | 十堰 | 3.47 | 0.91 | PM₂.₅ |
| 6 | 咸宁 | 3.61 | 0.95 | O3 |
| 7 | 宜昌 | 3.62 | 0.94 | PM₂.₅；O3 |
| 8 | 随州 | 3.72 | 0.97 | PM₂.₅ |
| 9 | 孝感 | 3.73 | 1.02 | O3 |
| 10 | 荆门 | 3.87 | 1.14 | PM₂.₅ |
| 11 | 荆州 | 4.00 | 1.02 | O3 |
| 12 | 武汉 | 4.05 | 0.97 | PM₂.₅；O3 |
| 13 | 仙桃 | 4.05 | 1.01 | O3 |
| 14 | 黄冈 | 4.11 | 1.06 | PM₂.₅ |
| 15 | 襄阳 | 4.32 | 1.29 | PM₂.₅ |
| 16 | 鄂州 | 4.36 | 1.06 | PM₂.₅ |
| 17 | 黄石 | 4.46 | 1.06 | PM10 |

## 五、原因分析

2020年5月份，根据监测数据统计，城区有效监测天数31天，空气质量状况6天优、21天良、4天轻度污染；首要污染物4天为PM10、22天为O3（其中1天PM10和O3同为首要污染物）。

2020年5月份，十堰城区降雨量57.5毫米，与去年同期（43.9毫米）相比，降雨量增加13.8毫米。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

一、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663—2013)；

《城市空气质量排名技术规定》（环办[2015]64号）；

《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（总站气字[2016]276号）。

二、执行标准

“武当山”为对照点，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)一级标准；其它空气自动站均执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

三、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，对全市15个空气自动站分别进行了统计。同时，按照考核区域（茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区、郧阳区、武当山特区、丹江口市、郧西县、竹山县、竹溪县、房县）分10个区域进行了统计和评价。

根据市局统一部署，2020年对十堰各区域评价按照下表进行统计和评价：

| 序号 | 区域名称 | 代表点位 | 序号 | 区域名称 | 代表点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅箭区 | 滨河新村 | 2 | 张湾区 | 刘家沟 |
| 3 | 开发区 | 铁二处 | 4 | 武当山特区 | 武当山特区沿河路 |
| 5 | 郧阳区 | 郧阳区金沙路 郧阳区柳新路 | 6 | 丹江口市 | 丹江口市沙陀营路 丹江口市武当大道 |
| 7 | 郧西县 | 郧西县环城西路 郧西五龙河大道 | 8 | 房县 | 房县房陵东大道 房县诗经大道 |
| 9 | 竹山县 | 竹山县体育路 | 10 | 竹溪县 | 竹溪县东风路 |

# 附录3：监测点位图

附图4   十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

附图2 十堰市集中式饮用水源地监测点位图