目   录

第一部分 地表水环境质量	- 1 -

一、概述	1

二、地表水环境质量状况	- 4 -

2.1 地表水断面水质变化情况	- 4 -

2.2 跨界断面水质监测情况	5

2.3 水库	- 6 -

2.4 集中式饮用水源地水质	- 7 -

2.5 水质变化	7

2.6 建议	- 7 -

第二部分 环境空气质量	- 9 -

一、概述	- 9 -

二、 2020年6月份十堰城区环境空气质量情况	- 9 -

2.1空气质量优良天数情况	- 9 -

2.2主要污染物浓度情况	- 9 -

三、2020年6月份全市环境空气质量情况	9

3.1空气质量优良天数情况	- 10 -

3.2主要污染物浓度情况	- 11 -

3.3全市排名情况	- 12 -

3.4全市空气自动站数据监测情况	- 13 -

四、2020年5月份全省各市州排名情况	- 14 -

五、原因分析	- 15 -

附录1：地表水环境质量评价标准与方法	- 16 -

附录2：环境空气质量评价标准与方法	- 19 -

附录3：监测点位图	- 20 -

# 地表水环境质量

## 一、概述

2020年6月份，十堰市环境保护监测站及目标考核断面第三方检测机构对我市35个地表水监测断面（29个河流断面、2座水库6个监测点）、4个地级以上集中式饮用水水源地开展了水质监测。十堰市“十三五”断面采用国家终审数据，“十四五”新增7个（化口、青曲、淘谷河口、东河口、双岔、彦家洲、新洲烂泥湾）国控断面采用国家初审数据平均值。丹江口水库龙口、莲花属省控断面，单数月份监测，6月份未监测，本次不参与评价。

6月我市4个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。

6月份，我市35个地表水监测断面水质总体为“优”。水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面有 33个（其中Ⅰ类断面16个，Ⅱ类断面12个，Ⅲ类断面5个），占94.3%；Ⅳ类断面2个（剑河口、神定河口），占5.7%。35个地表水监测断面达标率为94.3%（33个断面达标）；超标断面2个：剑河口、新洲。

6月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾断面水质类别为Ⅰ类、马栏河口断面水质类别为Ⅱ类，水质状况均为“优”。

图1-1  2020年6月十堰市地表水水质类别构成图

表1-1  2020年6月份地表水河流监测断面水质类别汇总表

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 汉 江 | 羊 尾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 |  | 陈家坡 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 3 |  | 蔡 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 4 |  | 沈 湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 5 |  | 杨 溪 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 金钱河 | 玉皇滩 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 |  | 夹河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 8 | 天 河 | 水石门 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 9 |  | 天河口 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 10 | 堵 河 | 界牌沟 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 11 |  | 焦家院 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 12 |  | 潘口水库坝上 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 13 | 剑 河 | 剑河口 | 国控 | Ⅲ | IV | Ⅱ | Ⅱ | 轻度污染 | CODcr（25mg/L）Ⅲ类，超标0.25倍 |
| 14 | 官山河 | 孙家湾 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 良好 | — |
| 15 | 浪 河 | 浪河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 16 | 滔 河 | 滔河水库 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 优 | — |
| 17 |  | 王河电站 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 优 | — |
| 18 | 犟 河 | 东湾桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — |
| 19 | 神定河 | 神定河口 | 国控 | 氨氮、总磷为Ⅴ类标准，其他指标为Ⅳ类 | Ⅳ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 轻度污染 | — |
| 20 | 泗 河 | 泗河口 | 国控 | 氨氮、总磷为Ⅴ类标准，其他指标为Ⅳ类 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ | 良好 | — |
| 21 | 汇湾河 | 新 洲 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 良好 | CODcr（18mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 |
| 22 | 南 河 | 马栏河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |

表1-2  2020年6月份地表水新增十四五断面水质类别汇总表

| 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质评价 | 超标项目、类别及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 堵 河 | 化口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 优 | — |
| 2 | 曲远河 | 青 曲 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 3 | 淘谷河 | 淘谷河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — |
| 4 | 竹溪河 | 双 岔 | 国控 | Ⅲ | Ⅱ | 劣Ⅴ | Ⅲ | 优 | — |
| 5 | 汇湾河 | 新洲烂泥湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 6 | 东 河 | 东河口 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — |
| 7 | 北河 | 彦家洲 | 国控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | — | 优 | — |

备注： “十四五”新增断面国家未公布终审数据，评价采用初审数据平均值。

表1-3  2020年6月份地表水水库监测断面水质类别汇总表

| 序号 | 水库 名称 | 点位 名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 | 营养化状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 中营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 4 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | — | Ⅱ | Ⅰ | — |  |  |
| 5 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | — | Ⅱ | Ⅰ | — |  |  |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |

## 二、地表水环境质量状况

### 2.1 地表水断面水质变化情况

6月份，35个地表水监测断面达标率为94.3%，与上月相比上升5.4个百分点。其中：剑河口断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅳ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类；泗河口断面水质类别由Ⅴ类上升到Ⅲ类，双岔断面水质类别由劣Ⅴ类上升到Ⅱ类，何家湾断面水质类别由Ⅲ类上升到Ⅰ类，江北大桥断面水质类别由Ⅲ类上升到Ⅰ类，其余断面水质类别与上月持平。

表2-1  2020年6月份地表水监测断面水质与上月比变化情况

| 断面 名称 | 2020年6月 | 2020年5月 | 变化 趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水质 类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 水质 类别 | 超标项目、类别及超标倍数 |  |
| 剑河口 | Ⅳ | CODcr（25mg/L）Ⅲ类，超标0.25倍 | Ⅱ | — | 变差 |
| 孙家湾 | Ⅲ | — | Ⅱ | — | 变差 |
| 泗河口 | Ⅲ | — | Ⅴ | — | 变好 |
| 双 岔 | Ⅱ | — | 劣Ⅴ | pH值（劣Ⅴ类）9.12 | 变好 |
| 何家湾 | Ⅰ | — | Ⅲ | 总磷（0.04mg/L）Ⅲ类，超标0.6倍 | 变好 |
| 江北大桥 | Ⅰ | — | Ⅲ | 总磷（0.03mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | 变好 |

6月份，35个地表水监测断面达标率为94.3%，达标率与去年同期相比上升8.6个百分点。其中：剑河口断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅳ类，孙家湾断面水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类；陈家坡由Ⅲ类上升到Ⅰ类，浪河口断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类，王河电站断面水质类别由劣Ⅲ类上升为Ⅰ类，神定河口断面水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅳ类，泗河口断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类，新洲断面水质类别由Ⅳ类上升为Ⅲ类，双岔断面水质类别由Ⅲ类上升为Ⅱ类。其余断面水质类别与去年同期持平。

表2-2  2020年6月份地表水监测断面水质与去年同期比变化情况

| 断面名称 | 2020年6月 | 2019年6月 | 变化 趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水质类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 | 水质类别 | 超标项目、类别及 超标倍数 |  |
| 剑河口 | Ⅳ | CODcr（25mg/L）Ⅲ类，超标0.25倍 | Ⅱ | — | 变差 |
| 孙家湾 | Ⅲ | — | Ⅱ | — | 变差 |
| 陈家坡 | Ⅰ | — | Ⅲ | 氨氮（0.52mg/L）Ⅲ类， 超标0.04倍 | 变好 |
| 浪河口 | Ⅱ | — | Ⅲ | BOD5(3.1mg/L)Ⅲ类， 超标0.03倍 CODcr(18mg/L)Ⅲ类， 超标0.20倍 总磷（0.12mg/L）Ⅲ类， 超标0.20倍 | 变好 |
| 王河电站 | Ⅰ | — | Ⅲ | 氨氮（0.99mg/L）Ⅲ类， 超标0.98倍 CODmn(4.7mg/L)Ⅲ类， 超标0.18倍 | 变好 |
| 神定河口 | Ⅳ | — | 劣Ⅴ | 总磷（0.44mg/L）劣Ⅴ类， 超标0.1倍 | 变好 |
| 泗河口 | Ⅲ | — | Ⅳ | — | 变好 |
| 新 洲 | Ⅲ | CODcr（18mg/L）Ⅲ类，超标0.2倍 | Ⅳ | CODcr（26mg/L）Ⅳ类， 超标0.73倍 | 变好 |
| 双 岔 | Ⅱ | — | Ⅲ | — | 变好 |

### 2.2 跨界断面水质监测情况

6月份，十堰市2个跨市界断面，沈湾断面水质类别为Ⅰ类、马栏河口断面水质类别为Ⅱ类，水质状况均为“优”。

表2-3   2020年6月份十堰市跨市界考核断面水质监测情况

| 断面名称 | 考核指标（mg/L） | 规划类别 | 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| 沈 湾 | 0.03 | 0.019 | 1.5 | Ⅱ | Ⅰ | 优 |
| 马栏河口 | 0.26 | 0.051 | 3.9 | Ⅱ | Ⅱ | 优 |

### 2.3 水库

丹江口水库4个测点（坝上中、五龙泉、何家湾、江北大桥）、黄龙水库2个测点（1#、2#）水质现状类别为Ⅰ-Ⅱ类，水质状况为“优”。6月丹江口水库营养状态级别为中营养，黄龙水库营养状态级别为贫营养，均与上月持平。

表2-4  2020年6月份地表水水库监测断面水质类别汇总

| 序号 | 水库 名称 | 点位名称 | 断面 属性 | 水质考核目标 | 水质现状类别 | 水质 评价 | 超标项目、类别及超标倍数 | 营养化状态级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |
| 1 | 丹江口水库 | 坝上中 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 中营养 |
| 2 |  | 何家湾 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 3 |  | 江北大桥 | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | 优 | — | 中营养 |
| 4 |  | 龙 口 | 省控 | Ⅱ | — | Ⅱ | Ⅰ | — |  |  |
| 5 |  | 莲 花 | 省控 | Ⅱ | — | Ⅱ | Ⅰ | — |  |  |
| 6 |  | 五龙泉 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |
| 7 | 黄龙滩水库 | 黄龙1# | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 优 | — | 贫营养 |
| 8 |  | 黄龙2# | 国控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 优 | — | 贫营养 |

图1-2  水库营养状态指数变化情况

### 2.4 集中式饮用水源地水质

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，6月份，我市4个地级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。与上月相比，马家河水库水质类别由Ⅲ类上升到Ⅱ类，茅塔河水库、余家湾水库水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类，其余断面与上月持平。与去年同期相比，茅塔河水库、余家湾水库水质类别由Ⅱ类下降到Ⅲ类，其余断面与去年同期持平。

表2-5  十堰市地级以上在用集中式饮用水水源地水质达标情况

| 序号 | 水源地 | 水质类别 | 达标 情况 | 水质 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |
| 1 | 黄龙水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 达标 | 优 |
| 2 | 茅塔河水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 良好 |
| 3 | 马家河水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 优 |
| 4 | 余家湾水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 良好 |

### 2.5 水质变化

本月剑河口断面未达标（Ⅳ类），超标因子化学需氧量，浓度25mg/L（考核目标为≤20mg/L）；新洲断面未达标（Ⅲ类），超标因子化学需氧量，浓度18mg/L（考核目标为≤15mg/L）。

### 2.6 建议

（一）请有关部门针对辖区内不稳定达标的剑河口、新洲断面及时排查问题原因，采取有效措施，确保水质稳定达标并持续改善。

（二）切实推进神定河、泗河水质巩固提升各项重点工程，确保早日发挥环境效益；按照职责分工，做好降雨等条件下调度工作，加强污水处理厂的运维管理和污水管网巡查，确保神定河、泗河水质稳定达标。

（三）密切关注水质自动站数据，适应2020年水质考核数据采信规则变化，提前研判水质断面达标形势，采取有力措施，确保水质稳定达标。

# 第二部分 环境空气质量

## 一、概述

2020年6月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率93.3%，较去年同期上升3.3个百分点；PM10平均浓度38μg/m3，较去年同期下降11.6%；PM2.5平均浓度23μg/m3，较去年同期下降8.0%。

2020年1至6月份，我市中心城区环境空气质量优良天数达标率92.3%，较去年同期上升11.6个百分点；PM10平均浓度54μg/m3，较去年同期下降31.6%；PM2.5平均浓度33μg/m3，较去年同期下降29.8%。

## 二、 2020年6月份十堰城区环境空气质量情况

### 2.1空气质量优良天数情况

2020年6月份，十堰市城区环境空气质量有效监测天数为30天，优良天数28天，达标率为93.3%，其中“优”8天，所占比例26.7%；“良”20天，所占比例66.7%；“轻度污染”2天，所占比例6.7%。

### 2.2主要污染物浓度情况

PM10平均浓度为38μg/m3，较去年同期下降11.6%；

PM2.5平均浓度为23μg/m3，较去年同期下降8.0%；

SO2平均浓度为6μg/m3，较去年同期下降14.3%；

NO2平均浓度为15μg/m3，较去年同期下降16.7%；

CO平均浓度为0.9mg/m3，较去年同期持平；

O3平均浓度为154μg/m3，较去年同期下降2.5%。

## 三、2020年6月份全市环境空气质量情况

我市10个县市区环境空气质量的统计和评价点位设置情况为：茅箭区按“滨河新村”1个站统计评价；张湾区按“刘家沟”1个站统计评价；十堰经济技术开发区按“铁二处”1个站统计评价；郧阳区按“郧阳区金沙路”和“郧阳区柳新路”2个站统计评价；武当山旅游经济特区按“武当山特区沿河路”1个站统计评价；丹江口市按“丹江口市沙陀营路”和“丹江口市武当大道”2个站统计评价；郧西县按“郧西县环城西路”和“郧西县五龙河大道”2个站统计评价；竹山县按“竹山县体育路”1个站统计评价；竹溪县按“竹溪县东风路”1个站统计评价；房县按“房县房陵东大道”和“房县诗经大道”2个站统计评价；“武当山”空气自动站作为对照点不参与评价。

### 3.1空气质量优良天数情况

2020年6月份，全市10个县市区空气质量优良率在79.3%~100%之间。空气质量优良率由高到低排序，依次为：竹溪县、房县、竹山县、郧西县、郧阳区、茅箭区、丹江口市、张湾区、武当山旅游经济特区和十堰经济技术开发区。详见图3-1。

图3-1   2020年6月份十堰市各县市区空气质量优良率情况

从空气质量级别来看，全市10个县市区均未出现重污染天气，最高级别为三级、轻度污染。详见图3-2、表3-1。

图3-2   2020年6月份十堰市各县市区空气质量级别情况

表3-1 2020年6月份空气质量级别分级表

| 序号 | 区 域 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | 房县 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | 竹山县 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | 郧西县 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.7% |
| 5 | 郧阳区 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.7% |
| 6 | 茅箭区 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.4% |
| 7 | 丹江口市 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% |
| 8 | 张湾区 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.7% |
| 9 | 武当山旅游经济特区 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.2% |
| 10 | 十堰经济技术开发区 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.3% |
| 武当山（对照点） | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.6% |
| 中心城区 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% |

### 3.2主要污染物浓度情况

2020年6月份，全市10个县市区主要污染物浓度情况如下：

PM10平均浓度范围为27~44μg/m3，均未超过二级标准限值；

PM2.5平均浓度范围为15~25μg/m3，均未超过二级标准限值；

SO2平均浓度范围为3~27μg/m3，均未超过二级标准限值；

NO2平均浓度范围为6~22μg/m3，均未超过二级标准限值；

CO平均值浓度范围为0.6~1.3mg/m3，均未超过二级标准限值；

O3平均值浓度范围为122~170μg/m3，十堰经济技术开发区和武当山旅游经济特区超过二级标准限值。详见表3-2。

### 表3-2  2020年6月份十堰市各县市区主要污染物监测结果统计表

| 区域 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO （mg/m3） | O3 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茅箭区 | 44 | 25 | 7 | 22 | 1.0 | 146 |
| 张湾区 | 32 | 24 | 6 | 12 | 0.9 | 154 |
| 十堰经济 技术开发区 | 38 | 20 | 5 | 11 | 0.9 | 170 |
| 郧阳区 | 36 | 19 | 5 | 9 | 0.8 | 128 |
| 武当山旅游 经济特区 | 35 | 20 | 7 | 10 | 1.0 | 162 |
| 丹江口市 | 36 | 22 | 10 | 14 | 1.3 | 153 |
| 郧西县 | 30 | 21 | 6 | 9 | 1.1 | 142 |
| 竹山县 | 35 | 17 | 9 | 12 | 0.9 | 122 |
| 竹溪县 | 27 | 15 | 3 | 6 | 0.6 | 137 |
| 房 县 | 30 | 16 | 27 | 12 | 1.0 | 136 |
| 武当山 （对照点） | 30 | 14 | 3 | 5 | 0.8 | 141 |
| 十堰城区 | 38 | 23 | 6 | 15 | 0.9 | 154 |
| 空气质量二级标准限值 | 70 | 35 | 60 | 40 | 4 | 160（日最大8小时滑动平均） |

### 3.3全市排名情况

2020年6月份，依据《环境空气质量评价技术规范（试行）》对全市10个县市区的6个基本项目进行监测，按照相对较好到相对较差次序统计，依次为：竹溪县、郧阳区、竹山县、郧西县、武当山旅游经济特区、张湾区、房县、十堰经济技术开发区、丹江口市和茅箭区。详见表3-3。

表3-3  2020年6月份十堰市各县市区环境空气质量排名情况表

| 排名 | 区域 | PM10单项 质量指数 | PM2.5单项 质量指数 | SO2单项 质量指数 | NO2单项 质量指数 | CO单项 质量指数 | O3单项 质量指数 | 空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹溪县 | 0.39 | 0.43 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.86 | 2.03 |
| 2 | 郧阳区 | 0.51 | 0.54 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 0.80 | 2.35 |
| 3 | 竹山县 | 0.50 | 0.49 | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 0.76 | 2.42 |
| 4 | 郧西县 | 0.43 | 0.60 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.89 | 2.52 |
| 5 | 武当山旅游经济特区 | 0.50 | 0.57 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 2.70 |
| 6 | 张湾区 | 0.46 | 0.69 | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 0.96 | 2.73 |
| 7 | 房县 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.85 | 2.74 |
| 8 | 十堰经济技术开发区 | 0.54 | 0.57 | 0.08 | 0.28 | 0.22 | 1.06 | 2.75 |
| 9 | 丹江口市 | 0.51 | 0.63 | 0.17 | 0.35 | 0.32 | 0.96 | 2.94 |
| 10 | 茅箭区 | 0.63 | 0.71 | 0.12 | 0.55 | 0.25 | 0.91 | 3.17 |

### 3.4全市空气自动站数据监测情况

表3-4  2020年6月份十堰市各站点主要污染物监测结果统计表

| 序号 | 站点名称 | 区域 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨河新村 | 茅箭区 | 44 | 25 | 7 | 22 | 1.0 | 146 |
| 2 | 茅箭区北京路 |  | 34 | 20 | 8 | 18 | 0.9 | 144 |
| 3 | 刘家沟 | 张湾区 | 32 | 24 | 6 | 12 | 0.9 | 154 |
| 4 | 张湾区西城路 |  | 30 | 17 | 5 | 17 | 1.0 | 139 |
| 5 | 铁二处 | 十堰经济技术开发区 | 38 | 20 | 5 | 11 | 0.9 | 170 |
| 6 | 郧阳区金沙路 | 郧阳区 | 42 | 22 | 4 | 8 | 0.8 | 124 |
| 7 | 郧阳区柳新路 |  | 29 | 16 | 5 | 10 | 0.9 | 135 |
| 8 | 武当山（对照点） | 武当山旅游经济特区 | 30 | 14 | 3 | 5 | 0.8 | 141 |
| 9 | 武当山特区沿河路 |  | 35 | 20 | 7 | 10 | 1.0 | 162 |
| 10 | 丹江口市沙陀营路 | 丹江口市 | 37 | 23 | 11 | 16 | 1.7 | 145 |
| 11 | 丹江口市武当大道 |  | 35 | 21 | 10 | 12 | 1.2 | 160 |
| 12 | 郧西县环城西路 | 郧西县 | 28 | 19 | 6 | 11 | 0.8 | 136 |
| 13 | 郧西县五龙河大道 |  | 33 | 24 | 6 | 8 | 1.7 | 147 |
| 14 | 竹山县城区 | 竹山县 | 35 | 17 | 9 | 12 | 0.9 | 122 |
| 15 | 竹溪县东风路 | 竹溪县 | 27 | 15 | 3 | 6 | 0.6 | 137 |
| 16 | 房县房陵东大道 | 房 县 | 33 | 14 | 25 | 10 | 1.0 | 134 |
| 17 | 房县诗经大道 |  | 27 | 18 | 30 | 14 | 0.9 | 138 |

## 四、2020年5月份全省各市州排名情况

根据湖北省环保厅《2020年5月湖北省重点城市环境空气质量报告》，对全省2020年5月份空气质量监测结果进行统计，空气质量综合指数相对较好到相对较差的次序依次是：神农架、恩施、咸宁、十堰、潜江、天门、荆门、仙桃、宜昌、随州、孝感、荆州、黄冈、襄阳、武汉、鄂州和黄石。详见表4-1。

表4-1  2020年5月份全省空气质量综合指数排名表

| 排名 | 城市名称 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神农架 | 2.01 | 0.74 | O3 |
| 2 | 恩施 | 2.73 | 0.78 | O3 |
| 3 | 咸宁 | 3.15 | 0.98 | O3 |
| 4 | 十堰 | 3.17 | 1.03 | O3 |
| 5 | 潜江 | 3.19 | 1.04 | O3 |
| 6 | 天门 | 3.25 | 1.05 | O3 |
| 7 | 荆门 | 3.29 | 0.98 | O3 |
| 8 | 仙桃 | 3.42 | 0.87 | O3 |
| 9 | 宜昌 | 3.50 | 1.00 | O3 |
| 10 | 随州 | 3.52 | 1.02 | O3 |
| 11 | 孝感 | 3.55 | 0.99 | O3 |
| 12 | 荆州 | 3.73 | 0.98 | O3 |
| 13 | 黄冈 | 4.05 | 1.05 | O3 |
| 13 | 襄阳 | 4.05 | 1.14 | PM2.5 |
| 15 | 武汉 | 4.29 | 1.12 | O3 |
| 16 | 鄂州 | 4.36 | 1.06 | O3 |
| 17 | 黄石 | 4.38 | 1.12 | O3 |

## 五、原因分析

2020年6月份，根据监测数据统计，城区有效监测天数30天，空气质量状况8天优、20天良、2天轻度污染；首要污染物1天为PM10、1天为PM2.5、20天为O3。

2020年6月份，十堰城区降雨量232.3毫米，与去年同期（169.4毫米）相比，降雨量增加62.9毫米。

# 附录1：地表水环境质量评价标准与方法

一、评价项目

地表水水质评价根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。依据《湖北省地表水环境功能区类别》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》中水体功能类别的划分，进行水质类别及水质达标状况评价。

（一）河流

河流评价项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。水温、粪大肠菌群、总氮每月开展监测但不参与水质评价。

叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项作为水库的富营养化程度的项目。

（二）地表水饮用水源地

集中式饮用水水源地选取了61项指标：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊共计61项。

以湖库型地表水为饮用水源地，在河流监测项目的基础上加测叶绿素a和透明度。

二、评价方法

1、水质类别评价

河、湖、库水质类别：确定河、湖、库水质类别采用最高水质类别法，即将河、湖、库各个断面（点位）的各项污染物浓度分别进行算术平均，其中污染最重的项目所达到的水质类别即为该河、湖、库的水质类别。

2、水质达标评价

河、湖、库水质达标判定：河、湖、库水质类别小于或等于规划水质目标，则表明该河、湖、库水质达标。

水功能区达标率：达标断面个数占实测有水断面总数的百分比。

3、湖泊水库富营养化程度评价

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）湖泊营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养

30≤TLI（∑）≤50    中营养

TLI（∑）＞50        富营养

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养

TLI（∑）＞70        重度富营养

（3）综合营养状态指数计算公式如下：

式中：——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表1。

表1 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（4）各项目营养状态指数计算

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其他指标单位均为mg/L

# 附录2：环境空气质量评价标准与方法

一、依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ 633—2012）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663—2013)；

《城市空气质量排名技术规定》（环办[2015]64号）；

《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（总站气字[2016]276号）。

二、执行标准

“武当山”为对照点，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)一级标准；其它空气自动站均执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

三、统计方法

为了全面、直观的了解十堰市空气质量状况，对全市15个空气自动站分别进行了统计。同时，按照考核区域（茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区、郧阳区、武当山特区、丹江口市、郧西县、竹山县、竹溪县、房县）分10个区域进行了统计和评价。

根据市局统一部署，2020年对十堰各区域评价按照下表进行统计和评价：

| 序号 | 区域名称 | 代表点位 | 序号 | 区域名称 | 代表点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅箭区 | 滨河新村 | 2 | 张湾区 | 刘家沟 |
| 3 | 开发区 | 铁二处 | 4 | 武当山特区 | 武当山特区沿河路 |
| 5 | 郧阳区 | 郧阳区金沙路 郧阳区柳新路 | 6 | 丹江口市 | 丹江口市沙陀营路 丹江口市武当大道 |
| 7 | 郧西县 | 郧西县环城西路 郧西五龙河大道 | 8 | 房县 | 房县房陵东大道 房县诗经大道 |
| 9 | 竹山县 | 竹山县体育路 | 10 | 竹溪县 | 竹溪县东风路 |

# 附录3：监测点位图

附图4   十堰市环境空气自动站监测点位示意图

# Text boxes

附图2 十堰市集中式饮用水源地监测点位图